Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

FORMULARZ TECHNICZNY

- Wymagania dotyczące dostarczenia serwerów kasetowych typu Blade, o które rozbudowywana jest infrastruktura teleinformatyczna na potrzeby Projektu GEOPORTAL 2

| Lp. | Element | Minimalne obligatoryjne parametry elementu | Oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Identyfikator produktu |  | Typ produktu, model ... |
| 1. | 2 (dwa) serwery kasetowe typu Blade | Serwer musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego obudową serwerów kasetowych i modułami komunikacyjnymi (Załączniku 4 do SOPZ). Wsparcie mechanizmów wirtualizacji - Serwer musi być kompatybilny ze środowiskiem wirtualizacji stosowanym w ramach SIG, w szczególności musi zapewniać migrację działających maszyn wirtualnych pomiędzy hostami w środowisku posiadanym przez Zamawiającego. Płyta główna serwera z możliwością zainstalowania minimum czterech procesorów. Płyta główna serwera musi obsługiwać pamięć minimum 1 TB RAM. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej czteroprocesorowych. Zainstalowane co najmniej 4 (cztery) procesory, osiągające w testach SPECint_rate_base2006 wynik nie gorszy niż 1740 punktów (dla oferowanej konfiguracji, zgodnej co do ilości procesorów i rdzeni). Wynik testu musi być potwierdzony przez organizację SPEC i opublikowany na jej oficjalnej stronie internetowej (www.spec.org). Pamięć operacyjna minimum 1 TB pamięci RAM z korekcją błędów ECC. Zasilanie serwera: Doprowadzone do serwera dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze. Minimum 4 wbudowane w płytę główną porty CNA 10Gb FCoE na dwóch oddzielnych, niezależnych adapterach sieciowych. Każdy z portów musi mieć aktywną funkcjonalność podziału na 4 porty LAN (z możliwością określenia przepustowości od 100Mb/s do 10Gb/s). Minimum 2 interfejsy FC minimum 8Gb/s widziane przez system operacyjny działający bezpośrednio na serwerze jako interfejsy fizyczne - posiadające swój adres WWN. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Musi istnieć aktywna funkcjonalność nagrywania zdalnych sesji z konsoli graficznej. Wspierane systemy operacyjne - Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX. |  |

- Oświadczamy, że spełniamy następujące wymagania zamawiającego dotyczące instalacji i konfiguracji:

Zakres wdrożenia ma obejmować w szczególności:

- Instalację i konfigurację dostarczonych serwerów kasetowych w posiadanej przez Zamawiającego obudowie serwerów kasetowych wraz z podłączeniem serwerów do istniejącej infrastruktury sieci LAN i SAN według wytycznych Zamawiającego, uzgodnionych na etapie planowania instalacji.

- Na potrzeby realizacji czynności wymienionych w punkcie 1, Wykonawca zobowiązany jest przygotować „Plan instalacji i konfiguracji” i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego – dokument musi zawierać szczegółowe informacje nt. sposobu realizacji ww. punktów (w szczególności musi być zawarta topologia połączeń SAN i LAN) wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych czynności. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania aktualności opracowanego dokumentu do Odbioru Przedmiotu Umowy.

| ____________________, dn. ____________ | (podpis i pieczęć Wykonawcy) |
| --- | --- |