Załącznik nr 4 do SOPZ:

Zasady Wprowadzania Danych Do Bazy HYDRO10k

# Założenia podstawowe

# 1.1 Do wszystkich kryteriów ilościowych stosuje się zasadę ich obowiązywania -20%. Odejście od tego kryterium następuje w przypadkach, w których jest to istotne dla poprawnego oddania charakteru terenu lub zjawiska.

# 1.2 Klasy obiektów HYDRO10k konstruuje się tak, aby zapewnić poprawność geometryczną obiektów, zachowując poprawne relacje topologiczne pomiędzy reprezentowanymi obiektami. Poprawne geometrycznie klasy HYDRO10k spełniają następujące warunki:

# dokładność zapisu współrzędnych punktów pośrednich wynosi 1 cm;

# minimalna odległość pomiędzy dwoma werteksami, czyli punktami pośrednimi linii lub obszaru, wynosi 2 m - wyjątek od tego warunku stanowią obiekty, dla których dane są pozyskiwane z zewnętrznych rejestrów o większej szczegółowości oraz obiekty, względem których wymagane jest dokładne odwzorowanie kształtu;

# kierunek wektora obiektu klasy ciek jest zgodny z kierunkiem grawitacyjnego spływu wody;

# dokładność odwzorowania kątów geometrii obiektów powierzchniowych będących budynkami wynosi 1°;

# kierunek wektora obiektu klasy przerzut wody jest zgodny z kierunkiem faktycznego lub dominującego przerzutu wody czystej i zanieczyszczonej;

# spełniają wymagania określone w rozdziałach 2-5.

# 1.3 Geometria pozyskiwana z BDOT10k jest nadrzędna w stosunku do geometrii pozyskiwanej z innych źródeł. Nie należy poprawiać (aktualizować, agregować) 
w oparciu o ortofotomapę lub wywiad terenowy geometrii obiektu wprowadzonego 
do bazy HYDRO10k na podstawie źródła referencyjnego (bazy zewnętrznej). Geometria (segmentacja) obiektu pozyskanego z bazy referencyjnej pozostaje w stosunku 1:1. Wyjątki od reguły stanowią:

- Spełnienie warunku poprawności relacji topologicznych (współpunktowości/współliniowości) pomiędzy obiektami, a mianowicie dowiązywanie węzłów tworzących geometrię obiektu pozyskanego z innego źródła niż BDOT10k, do węzłów tworzących geometrię obiektu pozyskanego 
z BDOT10k,

- Generalizacja obiektów pozyskanych z GESUT lub BDOT500,

- Szczególne przypadki, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz dokumencie ‘Zasady Integracji i Harmonizacji Danych’,

- Segmentacja obiektów, o której mowa poniżej.

Obiekty liniowe i powierzchniowe muszą być posegmentowane na granicy arkusza opracowania w skali 1:10 000. W przypadku segmentacji obiektów liniowych 
i powierzchniowych ze względu na podział arkuszowy, kryteria wielkościowe muszą spełniać obiekty niepodzielone (zagregowane). W przypadku, gdy sąsiedni arkusz nie jest opracowywany, nie sprawdza się kryterium wielkościowego dla obiektów podzielonych ramką arkusza.

# 1.4 Atrybuty ‘x_zrodloDanychG’ i ‘x_zrodloDanychA’ są atrybutami złożonymi i składają się, zgodnie z ich dziedziną ‘OH_ReferencjaNaZrodloPozyskania’, z następujących atrybutów:

- zrodloDanych

- inneZrodloDanych

- klasaObiektow

- atrybutIdentyfikatora

- referencyjneId

- atrybutHYDRO

Atrybut ‘zrodloDanych’ przyjmuje wartości słownikowe zgodnie ze słownikiem ‘OH_ZrodloDanych’. W przypadku, gdy dane atrybutowe pozyskiwane są z innego źródła niż słownikowe, atrybut przyjmuje wartość ‘template’ i w takim przypadku to źródło musi zostać wymienione w atrybucie ‘inneZrodloDanych’. W innych przypadkach atrybut ‘inneZrodloDanych’ nie jest wypełniany.

Atrybut ‘klasaObiektow’ należy wypełnić wpisując rzeczywistą nazwę zbioru (warstwy), z której pozyskano dane (np. OSN_2012). Atrybut ‘atrybutIdentyfikatora’ należy wypełnić wpisując rzeczywistą nazwę atrybutu przechowującego unikalne id (np. GUID). W polu ‘referencyjneId’ należy wpisać wszystkie źródłowe identyfikatory z danego źródła, rozdzielone średnikiem, uporządkowane w kolejności od wartości najmniejszej. W przypadku korzystania z kolejnego źródła atrybutowego, należy utworzyć następny atrybut ‘x_zrodloDanychA’ i źródłowe identyfikatory z tego źródła, należy wpisać w polu ‘referencyjneId’ nowego atrybutu ‘x_zrodloDanychA’.

Wypełniając atrybut 'inneZrodloDanych' dla ‘x_zrodloDanychA’ należy obowiązkowo także wypełnić atrybut 'atrybutHYDRO'. W pozostałych przypadkach atrybut 'atrybutHYDRO' pozostaje niewypełniony. W atrybucie tym należy wpisać nazwy atrybutów z danej klasy obiektów bazy HYDRO, które zostały wypełnione w oparciu 
o inne niż słownikowe źródło danych. Nazwy należy wpisywać zgodnie z polem „Nazwa” w katalogu obiektów. W przypadku, gdy na podstawie innego źródła wypełniony został więcej niż jeden atrybut, należy wpisać wszystkie nazwy wypełnianych atrybutów oddzielone średnikami, uporządkowane, w kolejności alfabetycznej.

Atrybuty ‘zrodloDanych’ lub ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘referencyjneId’, ‘atrybutHYDRO’ należy wypełnić zgodnie 
z liczbą źródeł danych atrybutowych wykorzystanych przy wprowadzaniu danego obiektu do bazy HYDRO. Pozwala na to liczność 1..* atrybutu ‘x_zrodloDanychA’. 
W przypadku następujących źródeł: mapa zasadnicza, baza danych ortofotomapy, wywiad terenowy, numeryczny model terenu, weryfikacja ekspercka, mapa topograficzna w skali 1:10 000, mapa topograficzna w skali 1:50 000 wypełniamy tylko atrybut ‘zrodloDanych’.

W przypadku referencji na źródła danych będących zarejestrowanymi zbiorami infrastruktury przestrzennej (BDOT10k, K-GESUT, PRNG) referencja zostanie zawarta 
w roli asocjacyjnej o tej samej nazwie jak zbiór. Z tego względu wystarczy wypełnić atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychG’, ‘x_zrodloDanychA’ lub w obu atrybutach, w zależności od tego czy referencja odbywa się na dane atrybutowe, geometryczne lub zarówno na atrybutowe, jak i geometryczne.

## 1.5 Brzmienie nazw własnych obiektów zawartych w HYDRO10k i poprawność ich pisowni są zgodne z Państwowym Rejestrem Nazw Geograficznych (PRNG).

# Wody powierzchniowe i podziemne

## 2.1 Dział wodny

# Obiekty z klasy dział wodny posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPDW_L’ reprezentuje granice zlewni.

# Przy opracowaniu klasy dział wodny wykorzystuje się bazę danych - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP10) - produkt projektu ISOK.

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów, których charakter określono jako ‘pewny’, przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów, których charakter określono jako ‘niepewny’, przyjmuje wartość ‘niepewny’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Npw’).

# Zmiana jakiegokolwiek atrybutu działu wodnego powoduje jego segmentację.

# Segmentacja obiektu następuje w każdym miejscu połączenia linii.

# Dział wodny musi mieć werteks wspólny w miejscu połączenia się osi cieku podrzędnego, o szerokości do 5 m, z osią cieku nadrzędnego, o szerokości 
do 5 m.

# Dział wodny musi mieć werteks wspólny w miejscach:

# połączenia się krawędzi cieku podrzędnego z krawędzią cieku nadrzędnego;

# połączenia się osi cieku podrzędnego z krawędzią cieku nadrzędnego;

# połączenia się krawędzi cieku z krawędzią zbiornika wodnego;

# połączenia się osi cieku z krawędzią zbiornika wodnego.

# Wartości atrybutu ‘typ’ określa się na podstawie MPHP10 oraz weryfikacji eksperckiej.

# Jeżeli dział wodny z klasy ‘OH_WPDW_L’ w atrybucie ‘rzad’ przyjmuje wartość ‘dzialEuropejski’ (‘rzad’ = ’Eur’), to atrybut ’typ’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘naturalny’ (‘typ’ = ’Nat’).

# Jeżeli dział wodny z klasy ‘OH_WPDW_L’ w atrybucie ‘rzad’ przyjmuje wartość różną od ‘0’ (‘rzad’ <> ’0’), to atrybut ’typ’ tego obiektu przyjmuje wartość różną od ‘liniaBrzegowaMorza’ (‘typ’ <> ’Lbm’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Jeżeli geometria cieków i zbiorników wodnych różni się w bazach MPHP oraz BDOT10k, należy dowiązać węzły działów wodnych pozyskanych z MPHP 
do węzłów cieków i zbiorników wodnych, których geometrie są pozyskane 
z BDOT10k, jako ‘x_zrodloDanychG’ należy jednak pozostawić MPHP.

# W przypadku dowiązania geometrii działu wodnego do BDOT10k, należy dodać informację w atrybucie ’x_uwagi’: 'geometria obiektu uwzględnia węzły obiektów BDOT10k'.

# Obiekty, których charakter określono jako ‘pewny’ mogą pokrywać się 
z konturami mokradeł, ale nie mogą ich przecinać.

## 2.2 Zlewnia elementarna

# Obiekty z klasy zlewnia elementarna posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPZE_A’ reprezentuje obszary zlewni.

# Przy opracowaniu klasy zlewnia elementarna wykorzystuje się bazę danych - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP10) - produkt projektu ISOK.

# Zlewnie pozyskane z MPHP10 wprowadza się w zasięgu granic Polski.

# Klasa obiektów ‘OH_WPZE_A’ jest spójna z klasą obiektów ‘OH_WPDW_L’. Granice obszarów są współliniowe z odpowiednimi działami wodnymi.

# Wartości atrybutu ‘typ’ oraz ‘podtyp’ określa się na podstawie MPHP10 oraz weryfikacji eksperckiej.

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_WPZE_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Jeżeli zlewnia z klasy ‘OH_WPZE_A’ w atrybucie ‘typ’ nie została określona jako ‘antropogeniczna’ i ‘bezodplywowa’ (‘typ’ not in (’Ant’, ’Bod’)), to atrybut ‘podtyp’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘podtyp’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli zlewnia z klasy ‘OH_WPZE_A’ w atrybucie ‘typ’ została określona jako ‘antropogeniczna’ (‘typ’ = ’Ant’), to atrybut ‘podtyp’ tego obiektu przyjmuje jedną z wartości: ‘obiegRegulowany’, ‘obiegWymuszony’, 
‘obiegWymuszonyOkresowoZmienny’ (‘podtyp’ in (’Oreg’,‘Owym’,‘Owoz’)).

# Jeżeli zlewnia z klasy ‘OH_WPZE_A’ w atrybucie ‘typ’ została określona jako ‘bezodplywowa’ (‘typ’ = ’Bod’), to atrybut ’podtyp’ tego obiektu przyjmuje jedną 
z wartości: ‘chlonna’ lub ‘ewapotranspiracyjna’ (‘podtyp’ in(’Chlo’,‘Ewtr’)).

# Jeżeli zlewnia z klasy ‘OH_WPZE_A’ w atrybucie ‘typ’ została określona jako ‘zlewniaPrzymorza’ (‘typ’ = ’Zpm’), to atrybut ‘rzad’ tego obiektu przyjmuje wartości ‘0’ (‘rzad’ = ’0').

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘wpze_a1’ należy realizować z wykorzystaniem xlink:href, atrybut wypełnia się nazwą pliku tabeli OH_WPZE_A oraz po kratce wartością atrybutu ‘gmlId’ zlewni wyższego rzędu, tzn. dla zlewni III rzędu należy wpisywać relację do zlewni II rzędu (której ta zlewnia III rzędu jest częścią), np. <oh:wpze_a1 xlink:href="PL.PZGiK.0000.N-33-072-B-b-4__OH_WPZE_A.xml#(wpisać wartość ‘gmlId’)"/>. Jeżeli atrybut ‘rzad’ przyjmuje jedną z wartości: 'zlewiskoMorzaBaltyckiego', 'zlewiskoMorzaCzarnego' lub 'zlewiskoMorzaPolnocnego' to atrybut ‘wpze_a1’ pozostaje niewypełniony.

# Jeżeli atrybut ‘rzad’ przyjmuje jedną z wartości: 'zlewiskoMorzaBaltyckiego', 'zlewiskoMorzaCzarnego' lub 'zlewiskoMorzaPolnocnego' to atrybut 'idMPHP' przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Jeżeli geometria cieków i zbiorników wodnych różni się w bazach MPHP oraz BDOT10k, należy dowiązać węzły zlewni elementarnych pozyskanych z MPHP 
do węzłów cieków i zbiorników wodnych, których geometrie są pozyskane 
z BDOT10k, jako ‘x_zrodloDanychG’ należy jednak pozostawić MPHP.

# W przypadku dowiązania geometrii zlewni elementarnej do BDOT10k, należy dodać informację w atrybucie ‘x_uwagi’: 'geometria obiektu uwzględnia węzły obiektów BDOT10k'.

# W przypadku zlewni czynnych, bezodpływowych i bifurkujących, jeżeli w wyniku decyzji eksperta dokonana zostanie zmiana granic zlewni lub podział istniejącego obiektu na części, albo zostanie dodana nowa zlewnia, to w takich przypadkach atrybut ‘idMPHP’ przyjmuje wartość 'inapplicable' oraz w atrybucie ‘x_uwagi’ należy dodać odpowiedni komentarz.

## 2.3 Brama w dziale wodnym

# Obiekty z klasy brama w dziale wodnym posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPBW_P’ reprezentuje miejsca, w których obiekty z klasy ciek przecinają topograficzny dział wodny wprowadzony w klasie ‘OH_WPDW_L’, np. w wyniku istnienia bifurkacji punktowej lub powierzchniowej.

# Przy opracowaniu klasy brama w dziale wodnym wykorzystuje się bazę danych - Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP10) - produkt projektu ISOK. Bramy w dziale wodnym powstałe w wyniku przeprowadzenia zmian 
w geometrii działów wodnych pozyskanych z MPHP10, wprowadza się przy udziale eksperta.

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest miejsce charakterystyczne (‘x_rodzajReprGeom’ = ’MC’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ WPBW_P’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

## Zbiornik wodny

# Obiekty z klasy zbiornik wodny posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPZW_A’ reprezentuje powierzchniowe obiekty hydrograficzne z ustabilizowanym zwierciadłem wody.

# Przy opracowaniu klasy zbiornik wodny wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

# Kryterium wydzielenia zbiorników wodnych jest następujące:

# minimalna szerokość wynosi 5 m;

# minimalna powierzchnia wynosi 80 m².

# Niniejsze zapisy nie dopuszczają spełnienia wyłącznie jednego z podpunktów, należy zatem rozumieć, że przy wprowadzaniu obiektów do bazy HYDRO10k musi być spełniony każdy z podpunktów wymienionych w danym kryterium.

# Podstawą reprezentacji obiektów klasy zbiornik wodny jest obszar zdefiniowany przez linię brzegową, rozgraniczającą zwierciadło wody od terenu lądowego przy normalnym poziomie wody.

# Zbiornik wodny może być reprezentowany przez więcej niż jeden obiekt w klasie zbiornik wodny.

# Reprezentuje się wszystkie wyspy. Wyspy stanowią enklawy w obiektach klasy zbiornik wodny i są reprezentowane w klasie przepuszczalność gruntów 
w kategorii zjawiska i obiekty inne.

# Zbiornik wodny, którego ‘rodzaj’ określono na ‘zbiornikSztuczny’, to zbiornik pochodzenia antropogenicznego. Sztuczne zbiorniki wodne w atrybucie ‘typ’ przyjmują wartości ‘staw’, ’zbiornikWNiecceOsiadania’ lub ‘zbiornik’.

# Zbiornik wodny, którego ‘rodzaj’ określono na ‘zbiornikNaturalny’ w atrybucie ‘typ’, przyjmuje jedną z wartości: ‘morze’, ‘jezioro’ lub ‘zalew’.

# Wartości atrybutów ’funkcja’, ‘wypelnienie’, ‘zasolenie’, ‘podpietrzenie’, ‘zeglownosc’ określa się na podstawie wywiadu terenowego.

# Jeżeli zbiornik wodny w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘naturalny’ (‘rodzaj’ = ’Nat’), to atrybut ‘wypelnienie’ tego obiektu przyjmuje wartości ‘napelnionyStale’ (‘wypelnienie’ = ’Nst').

# Jeżeli zbiornik wodny w atrybucie ‘typ’ został określony jako ‘morze’ (‘typ’ = ’Mor’), to atrybuty ‘funkcja’ i ‘podpietrzenie’ tego obiektu przyjmują wartości ‘inapplicable’ (‘funkcja’ = ’inapplicable' and ‘podpietrzenie’ = ’inapplicable').

# Jeżeli zbiornik wodny w atrybucie ‘typ’ został określony jako ‘morze’ (‘typ’ = ’Mor’), to atrybuty ‘zasolenie’ tego obiektu przyjmują wartości ‘wodySloneLubZasolone’ (‘zasolenie’ = ‘Wsn’).

# Jeżeli funkcja zbiornika wodnego została określona jako ‘inny’, to w polu ‘x_uwagi’ należy podać jaka to funkcja.

# Jeżeli zbiornik wodny w atrybucie ‘typ’ został określony jako ‘staw’ (‘typ’ = ’Sta’), to atrybut ‘zeglownosc’ tego obiektu przyjmuje wartości ‘inapplicable’ (‘zeglownosc’ = ’inapplicable').

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania,
 zależną od źródła danych.

# Podstawą reprezentacji obszaru zbiorników wodnych jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Wykaz ‘OH_ZbiornikWodnyWykaz’ zawiera nazwy zbiorników wodnych będących podzbiorem danych zawartych w PRNG. Zawartość tabeli musi być zgodna z PRNG.

# Wartość atrybutu ‘powierzchnia’ podaje się w m2 z dokładnością do 0,1 m2:

# podaje się rzeczywistą powierzchnię całego zbiornika wodnego, 
dla każdego obiektu wchodzącego w skład tego zbiornika (w przypadku, gdy zbiornik występuje na więcej niż jednym arkuszu mapy);

# wykonawca na granicy opracowania jest zobowiązany pomierzyć i wpisać powierzchnię całego zbiornika (należy przejąć powierzchnię z geometrii 
z BDOT10k, gdy cały obiekt pozyskany z klasy OT_PTWP_A stanowi zbiornik wodny, natomiast w przypadku konieczności wyodrębnienia geometrii zbiornika wodnego z obiektu pozyskanego z klasy OT_PTWP_A (mowa o segmentacji na zbiornik wodny i ciek szeroki) należy wpisać powierzchnię obiektu wyodrębnionego do klasy zbiornik wodny); 
w przypadku równoczesnego opracowywania sąsiednich arkuszy, 
do pomiaru zobowiązany jest wykonawca, u którego zbiornik przecięty jest południową i/lub wschodnią ramką arkusza, natomiast drugi wykonawca, w ramach uzgodnienia styków, zobowiązany jest przejąć zmierzoną powierzchnię;

# w przypadku, gdy nowe opracowanie sąsiaduje z opracowaniem istniejącym, wykonawca zobowiązany jest do przejęcia pomierzonych powierzchni z opracowań istniejących;

# w sytuacji, gdy sąsiedni arkusz nie będzie opracowywany w danym zamówieniu, należy przejąć powierzchnię z geometrii z BDOT10k, gdy cały obiekt pozyskany z klasy OT_PTWP_A stanowi zbiornik wodny, natomiast w przypadku konieczności wyodrębnienia geometrii zbiornika wodnego z obiektu pozyskanego z klasy OT_PTWP_A (mowa o segmentacji na zbiornik wodny i ciek szeroki) należy wpisać powierzchnię obiektu wyodrębnionego do klasy zbiornik wodny, jeśli Zamawiający udostępni geometrię BDOT10k dla całego zbiornika wodnego, tzn. na swoim arkuszu i sąsiednich, na których znajduje się dany zbiornik wodny; w przeciwnym wypadku powierzchnię należy pozyskać z Atlasu jezior Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; źródłem informacji o powierzchni mniejszych zbiorników wodnych są gospodarstwa rybackie oraz związki wędkarskie;

# wyjątkowo, w przypadku braku danych o powierzchni dla całego zbiornika, można pole ‘powierzchnia’ pozostawić puste; brak danych należy wyjaśnić w polu ‘x_uwagi’;

# powierzchnie zbiorników wodnych należy podawać w zasięgu granic Polski.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Zbiorniki w nieckach osiadania cechuje duża dynamika pod względem zajmowanej powierzchni wodnej. Z początku okresowe podtopienia z czasem przechodzą w zalewiska. Z kolei w wyniku prac rekultywacyjnych lub składowania skały płonnej mogą być zasypywane. Zalanie niecki wodą może powstawać na skutek nacięcia zwierciadła wód podziemnych lub w efekcie zaburzenia spadków hydraulicznych w dolinach cieków.

# Jeżeli występuje sztuczne wzniesienie zwierciadła wody zbiornika wodnego lub jeziora w wyniku oddziaływania urządzeń piętrzących (np. zapora, stopień wodny, jaz), to atrybut ‘podpietrzenie’ uzupełnia się wartością ‘tak’, 
w przeciwnym wypadku wartością ‘nie’.

# Jeżeli atrybut ‘typ’ przyjmuje wartość ‘zbiornikWNNiecceOsiadania’ (‘typ’=’Zno’), to atrybut ‘wypelnienie’ należy uzupełnić wartością ‘napelnionyOkresowo’ (‘wypelnienie’=’Nok’), a atrybut ‘podpietrzenie’ wartością ‘nie’ (‘podpietrzenie’=’false’).

# Jeżeli zbiornik wodny w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘sztuczny’ (‘rodzaj’ = ’Szt’), to atrybut ‘funkcja’ tego obiektu przyjmuje wartość różną od ‘bezFunkcji’ (‘funkcja’ <> ‘Bfn’).

## 2.5 Punkt głębokości maksymalnej zbiornika wodnego

# Obiekty z klasy punkt głębokości maksymalnej zbiornika wodnego posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPPG_P’ reprezentuje punkty z maksymalną głębokością zbiornika wodnego wyrażone w metrach (tzw. głęboczki).

# Przy opracowaniu klasy punkt głębokości maksymalnej zbiornika wodnego, wykorzystuje się Atlas jezior Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
a także informacje pozyskane z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, gospodarstw rybackich oraz związków wędkarskich, ewentualnie z map topograficznych lub turystycznych.

# Obiekt z klasy punkt głębokości maksymalnej zbiornika wodnego występuje 
w obrębie obiektów z klasy zbiornik wodny.

# Obiekty pozyskuje się dla zbiorników wodnych o powierzchni od 4 000 m².

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ WPPG_P’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Pozyskuje się obiekty, dla których znana jest lokalizacja i głębokość maksymalna zbiornika wodnego.

# Wartość atrybutu ‘glebokoscMaksymalna’ określa się z dokładnością do 0,1 m.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Dla zbiorników o powierzchni większej niż 10 ha, należy pozyskać wartość maksymalnej głębokości z Atlasu jezior Polski. Dla zbiorników wodnych 
o powierzchni od 2 do 10 ha, źródłem danych mogą być informacje pozyskane 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, gospodarstw rybackich oraz związków wędkarskich, ewentualnie z map topograficznych lub turystycznych.

# Atrybut ‘wpzw_a1’ należy realizować z wykorzystaniem xlink:href, atrybut wypełnia się nazwą pliku tabeli OH_WPZW_A oraz po kratce wartością atrybutu gmlId zbiornika wodnego, którego dotyczy dany punkt pomiaru głębokości maksymalnej, np. <oh:wpzw_a1 xlink:href="PL.PZGiK.0000.N-33-072-B-b-4__OH_WPZW_A.xml#(wpisać wartość gmlId)"/>.

## 2.6 Izobata

# Obiekty z klasy izobata posiadają reprezentację liniową.

# Podstawą reprezentacji geometrycznej jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Wartość atrybutu ‘wartosc’, podaje się z dokładnością do 0,5 m.

# Obiekty z klasy izobata występują w obrębie obiektów z klasy zbiornik wodny.

# Pozyskuje się ukształtowanie dna zbiorników wodnych o powierzchni 
od 20 000m2.

# Na obszarach jezior pozyskuje się izobaty zasadnicze w jednolitym cięciu wynoszącym 10m, izobaty pomocnicze o cięciu co 5m i uzupełniające o cięciu 2,5m.

# Na obszarze morza pozyskuje się następujące izobaty ‘2’, ‘5’, ‘10’ i ‘20’ m.

# Przy opracowaniu klasy izobata, wykorzystuje się Atlas jezior Polski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także informacje pozyskane z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, gospodarstw rybackich oraz związków wędkarskich, ewentualnie z map topograficznych lub turystycznych.

## 2.7 Ciek

# Obiekty z klasy ciek posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPCI_L’ reprezentuje osie odcinków rzek, kanałów i rowów.

# Przy opracowaniu klasy ciek wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

# Obiekty z klasy ciek są segmentowane na przecięciu z obiektami z klas zbiornik wodny oraz ciek szeroki.

# Linia cieku musi być wprowadzana zgodnie z kierunkiem jego przepływu.

# Zmiana jakiegokolwiek atrybutu cieku powoduje jego segmentację.

# Miejsce połączenia obiektu, którego rodzaj określono jako ‘rzeka’ z obiektem 
o rodzaju ‘kanal’ powoduje segmentację cieku.

# Podstawą reprezentacji klasy ciek są osie geometryczne cieków (‘x_rodzajReprGeom’ = ’OG’), z wyjątkiem sytuacji opisanej w punktach 9 i 10.

# Oś cieku podrzędnego łączy się z osią cieku nadrzędnego. Miejsce połączenia cieków jest miejscem segmentacji cieku nadrzędnego, jeżeli ciek nadrzędny posiada reprezentację powierzchniową w klasie ciek szeroki. Oś cieku powinna zostać przerwana w miejscu przecięcia z linią brzegową cieku nadrzędnego. Odcinek osi cieku podrzędnego biegnący od linii brzegowej do osi cieku nadrzędnego wprowadza się sztucznym łącznikiem (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SL’). Jeżeli ciekiem podrzędnym jest rów, w takim przypadku ciek kończy się na linii brzegowej.

# Klasa obiektów ciek pozostaje w relacji przestrzennej do klas obiektów ciek szeroki oraz zbiornik wodny. Odcinki cieków prowadzi się w obrębie zbiorników wodnych (wyjątek stanowią odcinki rowów). Wykazuje się najbardziej prawdopodobny przebieg cieku, zachowując topologię sieci. Fragmenty cieków 
w obrębie zbiorników wprowadza się jako sztuczny łącznik (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SL’). Jeżeli zbiornik wodny jest miejscem połączenia kilku cieków, łączy się osie poszczególnych cieków w obrębie zbiornika. Miejsce połączenia jest węzłem końcowym wszystkich dochodzących linii.

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów, których rodzaj określono jako ‘kanal’, w atrybucie przyjmuje wartość ‘dokladny’ lub ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ in (’Dok’,‘Prz’)).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' dla obiektów, których rodzaj określono jako ‘rzeka’ 
lub ‘row’ przyjmuje wartości zależne od wartości atrybutu w BDOT10k.

# Szerokość cieków wprowadza się dla wszystkich obiektów, zgodnie z wartością 
w BDOT10k.

# Atrybut ‘okresowosc’ przyjmuje jedną z wartości:

# ‘staly’ – ciek na zadanym odcinku całorocznie oraz w wieloleciu prowadzący wodę;

# ‘okresowy’ – wyraźnie zarysowana forma dolinna z dnem mineralnym 
i śladami przepływu wody;

# ‘epizodyczny’ – słabo zarysowana forma dolinna bez dna mineralnego 
i śladów przepływu wody.

# Wartości atrybutu ‘funkcja’ określa się na podstawie wywiadu terenowego oraz danych pochodzących z Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

# Jeżeli funkcja cieku została określona jako ‘inny’, to w polu ‘x_uwagi’ należy podać jaka to funkcja.

# Dla cieku prowadzonego akweduktem, atrybut ‘polozenieCieku’ przyjmuje wartość 'ponadPowierzchnia'.

# Jeżeli ciek z klasy ‘OH_WPCI_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘row’ (‘rodzaj’ = ’Rw’), to atrybut ‘zeglownosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘zeglownosc’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli ciek z klasy ‘OH_WPCI_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘row’ (‘rodzaj’ = ’Rw’), to atrybut ‘rzad’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘rzad’ = ‘inapplicable’).

# Jeżeli ciek z klasy ‘OH_WPCI_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘row’ lub ‘kanal’ (‘rodzaj’ in (’Rw’,‘Kn’)), to atrybut ‘pochodzenie’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘antropogeniczny’ (‘pochodzenie’ = ’Ant’).

# Jeżeli ciek z klasy ‘OH_WPCI_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘kanal’ (‘rodzaj’ = ‘Kn’), to atrybut ‘okresowosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘staly’ (‘okresowosc’ = ‘St’).

# Atrybut ‘szerokosc’ przyjmuje wartości z dokładnością do 0,5 m.

# Atrybut 'szerokosc' przyjmuje wartość 'inapplicable' gdy 'x_rodzajReprGeom' przyjmuje, zgodnie z zasadami wprowadzania do bazy, wartość 'sztucznyLacznik’.

# Jeżeli ciekowi pozyskanemu z BDOT10k w procesie mapowania z MPHP10 nie nadano rzędu I-IX, to atrybut ‘rzad’ takiego cieku przyjmuje wartość ‘inapplicable’. Jeżeli ciek pozyskany z BDOT10k nie występuje w bazie MPHP10, to należy dokonać analizy ustalającej rząd cieku będącego recypientem, i nadać ciekowi podrzędnemu rząd jeden niższy, niż rząd recypienta. W przypadku cieków, których recypient jest ciekiem rzędu 'IX' lub niższego, atrybut ‘rzad’ cieków podrzędnych przyjmuje wartość ‘inapplicable’.

# Długości cieków należy podawać w zasięgu granic Polski.

# Wykaz ‘OH_CiekWykaz’ zawiera nazwy cieków wodnych. Wykaz ‘OH_CiekWykaz’ zawiera informacje będące podzbiorem danych zawartych w PRNG. Zawartość tabeli musi być zgodna z PRNG.

# Jeżeli atrybut ‘rodzaj’ przyjmuje wartość 'rzeka' lub 'row' to atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Jeżeli atrybut ‘rodzaj’ przyjmuje wartość 'kanal' to atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'eksploatowany' lub 'wBudowie'.

# Jeżeli ciek z klasy ‘OH_WPCI_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘row’ (‘rodzaj’ = ’Rw’), to atrybut ‘funkcja’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘melioracyjny’ (‘funkcja’ = ‘Mel’).

# Jeżeli ciek w atrybucie ‘rodzaj’ został określony jako ‘kanal’ (‘rodzaj’ = ’Kn’), 
to atrybut ‘funkcja’ tego obiektu przyjmuje wartość różną od ‘bezFunkcji’ (‘funkcja’ <> ‘Bfn’).

## 2.8 Ciek szeroki

# Obiekty z klasy ciek szeroki posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPCS_A’ to powierzchniowa reprezentacja cieków.

# Przy opracowaniu klasy ciek szeroki wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

# Do klasy ciek szeroki wprowadzane są obiekty o szerokości powyżej 5 m (obiekty, które w klasie ciek, w atrybucie ‘szerokosc’ przyjmują wartość powyżej 5 m).

# Podstawą reprezentacji powierzchni cieków szerokich jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Reprezentuje się wszystkie wyspy na rzekach. Wyspy stanowią enklawy 
w obiektach klasy ciek szeroki i są reprezentowane w klasie przepuszczalność gruntów w kategorii zjawiska i obiekty inne.

## 2.9 Izolowane drobne zagłębienie bezodpływowe

# Obiekty z klasy izolowane drobne zagłębienie bezodpływowe posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPID_P’ reprezentuje punkt umowny środka ciężkości obniżenia powierzchni topograficznej uniemożliwiającego powierzchniowy odpływ wód.

# Przy opracowaniu klasy izolowane drobne zagłębienie bezodpływowe wykorzystuje się dostępne materiały kartograficzne z informacjami dotyczącymi rzeźby terenu oraz obiektów hydrograficznych, a także informacje pozyskane podczas wywiadu terenowego.

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_WPID_P’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Nie wprowadza się obiektów o atrybucie ‘rodzaj’ = ’EWP’ 
na obszarach zlewni bezodpływowych ewapotranspiracyjnych.

# Nie wprowadza się obiektów o atrybucie ‘rodzaj’ = ’Chl’ na obszarach zlewni bezodpływowych chłonnych.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Jeżeli w zagłębieniu terenowym zlokalizowany jest zbiornik wodny - wówczas nie klasyfikuje się formy wklęsłej, a należy wprowadzić obiekt zbiornik wodny. Obiekty z klasy izolowane drobne zagłębienie bezodpływowe wprowadza się tylko wtedy, gdy zagłębienia bezodpływowe pozostają bez zbiorników wodnych.

# Jeżeli w bliskim sąsiedztwie występują minimum trzy izolowane drobne zagłębienia bezodpływowe jednego rodzaju, których zlewnie bezpośrednie stykają się, wówczas dla takiego obszaru należy wprowadzić obiekty z klasy dział wodny oraz zlewnia elementarna (‘typ’ = ‘Bod’). W obszarze wprowadzonej zlewni bezodpływowej nie wprowadza się obiektów klasy izolowane drobne zagłębienie bezodpływowe.

## 2.10 Hydroizobata

# Obiekty z klasy hydroizobata posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPHI_L’ reprezentuje izolinie jednakowej głębokości występowania wód podziemnych.

# Rodzajem reprezentacji geometrycznej jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów, których przebieg określono jako ‘pewny’, przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom‘ = ‘Prz’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów, których przebieg określono jako ‘niepewny’, przyjmuje wartość ‘niepewny’ (‘x_katDoklGeom‘ = ‘Npw’).

# Zmiana atrybutu ‘przebieg’ powoduje segmentację obiektu.

# Obiekty w klasie hydroizobata nie mogą się przecinać.

# Jeżeli hydroizobata z klasy ‘OH_WPHI_L’ w atrybucie ‘glebokosc’ przyjmuje wartość ‘1m’, to atrybut ‘przebieg’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘pewny‘ (‘przebieg’ = ’Pwn’). O wartości atrybutu ‘przebieg’, dla hydroizobat o głębokości do wody gruntowej płytkiego horyzontu różnej od ‘1m’, decyduje ekspert, 
na podstawie przeprowadzonej weryfikacji.

# Hydroizobata nie może występować na obiektach z klas zbiornik wodny oraz ciek szeroki. Nie może stykać się i przecinać obiektów z klasy ciek, wyjątki stanowią:

# rowy okresowe można przecinać w sytuacji kiedy rowy są głębsze niż 2 metry i mają charakter epizodyczny, ale jeśli występują w dolinie rzecznej albo w obrębie mokradeł - nie można ich przecinać,

# hydroizobata może przecinać cieki epizodyczne.

# Jeżeli to możliwe, hydroizobaty przecinają działy wodne prostopadle.

# Przebieg hydroizobat wyznacza się na podstawie prac analitycznych, na bazie pomiarów terenowych. Prace terenowe polegają na pomiarze głębokości zwierciadła wody w studniach gospodarskich. Lokalizacje studni oraz wyniki pomiarów zawarte są w klasie ‘OH_OGIB_P’, ‘rodzaj’ = ‘Sgd’.

# Na obszarach o zróżnicowanych warunkach hydrogeologicznych, gdzie strefa występowania wód podziemnych do głębokości 1 m jest niewielka i istnieją trudności techniczne z wykreśleniem tej hydroizobaty, zaleca się rezygnację 
z jej wyznaczania.

# W przypadku braku dostatecznie gęstej sieci punktów pomiarowych w terenie (np. na obszarach leśnych i zabudowanych) należy określić przebieg hydroizobaty jako niepewny, nawiązując do sąsiednich obszarów i wykorzystując wszystkie dostępne informacje oraz wiedzę eksperta naukowego.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 2.11 Wypływ wody podziemnej

# Obiekty z klasy wypływ wody podziemnej posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPWW_P’ reprezentuje ograniczone morfologicznie punkty lub strefy naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię terenu, wodę charakteryzuje zróżnicowanie cech fizycznych i chemicznych w zależności od cech odwadnianej warstwy wodonośnej.

# Przy opracowaniu klasy wypływ wody podziemnej wykorzystuje się bazy danych: Mapę Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP10) - produkt projektu ISOK, Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH), Bank Wód Mineralnych (BWMin) i Mapę hydrogeologiczną Polski - Pierwszy Poziom Wodonośny (MhP PPW) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) oraz wywiad terenowy.

# Podstawą reprezentacji obiektów punktowych rodzaju źródło jest środek geometryczny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów punktowych młaka, wyciek, wysięk 
i wywierzysko jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Atrybut ‘okresowosc’ ustalany jest poprzez interpretację ekspercką.

# Pomiaru wydajności wypływów wody podziemnej dokonuje się podczas wywiadu terenowego.

# Jeżeli wypływ wody z klasy ‘OH_WPWW_P’ w atrybucie ‘cechaHydrochemiczna’ przyjmuje wartość inną niż ‘mineralne’ (‘cechaHydrochemiczna’ <> ’Min’), 
to atrybut ‘typ’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘typ’ =‘inapplicable’).

# Jeżeli wypływ wody z klasy ‘OH_WPWW_P’ w atrybucie ‘cechaHydrochemiczna’ przyjmuje wartość ‘zwykle’ (‘cechaHydrochemiczna’ = ’Zwk’), to atrybut ‘lecznicze’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘lecznicze’ =‘inapplicable’).

# Jeżeli wypływ wody z klasy ‘OH_WPWW_P’ w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość ‘wysiek’ (‘rodzaj’ = ’Wys’), to atrybut ‘wydajnosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘wydajnosc’ = ‘inapplicable’).

# Jeżeli wypływ wody z klasy ‘OH_WPWW_P’ w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość inną niż ‘zrodło’ (‘rodzaj’ <> ’Zrd’), to atrybut ‘obserwowany’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘obserwowany’ = ’inapplicable’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Jeżeli dany wypływ stanowią wody o składzie mineralnym substancji rozpuszczonych, o korzystnym, potwierdzonym medycznie oddziaływaniu 
na organizm ludzki, wpisane na listę wód leczniczych decyzją Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Zdrowia, to atrybut ‘lecznicze’ uzupełnia się wartością ‘tak’, w przeciwnym wypadku wartością ‘nie’.

# Jeżeli wypływ wody podziemnej jest objęty kontrolą hydrometryczną, to atrybut ‘obserwowany’ należy uzupełnić wartością ‘tak’, w przeciwnym wypadku wartością ‘nie’.

## 2.12 Mokradło

# Obiekty z klasy mokradło posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPMK_A’ reprezentuje obszary trwale lub okresowo nasycone wodą.

# Przy opracowaniu klasy mokradło wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz Atlas mokradeł, GIS mokradła. Zadaniem eksperta jest weryfikacja typu mokradła pozyskanego ze źródeł, o których mowa wyżej, na podstawie dostępnych materiałów oraz wiedzy eksperckiej.

# Podstawą reprezentacji obszaru mokradła jest jego zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_WPMK_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Jeżeli mokradło z klasy ‘OH_WPMK_A’ w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘mokradloStale’ (‘typ’ = ’Ms’), to atrybut ‘podtyp’ tego obiektu przyjmuje jedną 
z wartości: ‘torfowiskoWysokie’, ‘torfowiskoPrzejsciowe’ lub ‘torfowiskoNiskie’ (‘podtyp’ in (’Tw’,‘Tp’,‘Tn’)).

# Jeżeli mokradło z klasy ‘OH_WPMK_A’ w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘mokradloOkresowe’ (‘typ’ = ’Mo’), to atrybut ‘podtyp’ tego obiektu przyjmuje jedną z wartości: ‘namulisko’, ‘podmoklisko’, ‘mulowisko’ lub ‘torfowiskoOdwodnione’ (‘podtyp’ in (‘Nm’,‘Pm’,‘Ml’,‘To’)).

# W miejscach, gdzie dla geometrii z BDOT10k, nie ma odpowiednika w bazie GIS_Mokradła, atrybut ‘podtyp’ przyjmuje wartość 'template'.

# Mokradło nie może pokrywać się z obiektami z klas: zbiornik wodny, ciek szeroki.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Wykaz ‘OH_MokradloWykaz’ zawiera nazwy mokradeł, będące podzbiorem danych zawartych w PRNG. Zawartość tabeli musi być zgodna z PRNG.

# Nazwy mokradeł pozyskuje się tylko dla mokradeł stałych.

## 2.13 Ponor

# Obiekty z klasy ponor posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_WPPN_P’ reprezentuje miejsca w korycie cieku, w których wody wlewają się w głąb podłoża skrasowiałego.

# Przy opracowaniu klasy Ponor wykorzystuje się Centralną Bazę Danych Geologicznych (CBDG) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego lub wiedzę eksperta.

# Podstawą reprezentacji ponorów jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, 
zależną od źródła danych.

# Wartość atrybutu ‘glebokosc’, podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Obiekty gospodarki wodnej

## 3.1 Ujęcie wody

# Obiekty z klasy ujęcie wody posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGUW_P’ reprezentuje miejsca, w których następuje pobór wód powierzchniowych lub podziemnych przeznaczonych do celów gospodarczych.

# Przy opracowaniu klasy ujęcie wody wykorzystuje się bazy danych: Pobory Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dane Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i wiedzę ekspercką.

# Atrybut ‘przeznaczenie’ uzupełnia się na podstawie się bazy danych: Pobory Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, GOSWOD Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji ujęć wód jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Obiekt ‘UjecieWodyPowierzchniowej’ umieszcza się na węźle obiektu z klasy ciek, ciek szeroki lub zbiornik wodny.

# Obiekt ‘ujecieZrodla’ wprowadza się w tym samym położeniu (współpunktowo) co obiekt ‘zrodlo’ (klasa ‘OH_WPWW_P’), jeżeli dotyczą tego samego źródła.

# Atrybut ‘rok’ należy uzupełnić czterocyfrową liczbą oznaczającą rok, w którym właściwy organ wydał zgodę na eksploatację ujęcia wody.

## 3.2 Budowla hydrotechniczna

# Obiekty z klasy budowla hydrotechniczna posiadają reprezentację liniową lub powierzchniową.

# Klasy obiektów ‘OH_OGBH_L’ oraz ‘OH_OGBH_A’ reprezentują budowle hydrotechniczne.

# Przy opracowaniu klasy budowla hydrotechniczna wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), dane Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz dane Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

# Podstawą reprezentacji obiektów liniowych z klasy ‘OH_OGBH_L’: wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe, korekcja progowa, tarcza kierująca, jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, jaz stały, zapora wodna, zapora przeciwrumowiskowa, przepust, stopień wodny i przepławka jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów liniowych z klasy ‘OH_OGBH_L’: syfon 
i akwedukt jest oś geometryczna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’OG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGBH_A’: akwedukt i pochylnia jest zasięg maksymalny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’MA’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGBH_A’: śluza, zapora wodna i zapora przeciwrumowiskowa jest zarys podstawy (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZP’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGBH_A’ basen portowy jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej dla obiektów z klasy budowla hydrotechniczna: jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, jaz stały, zapora wodna, śluza przyjmuje wartość ‘dokladny’ lub ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom‘ 
in (‘Dok’,‘Prz’)). Atrybut 'x_katDoklGeom' dla pozostałych obiektów przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Akwedukt wprowadza się liniowo, w przypadku prowadzenia cieków 
o reprezentacji tylko liniowej oraz powierzchniowo w przypadku prowadzenia cieków o reprezentacji powierzchniowej.

# Obiekty liniowe takie jak przepust, syfon i akwedukt są wyznaczane współliniowo do osi geometrycznej obiektów z klasy ciek.

# Obiekt tarcza kierująca reprezentowany jest za pomocą linii i występuje 
na obiekcie z klasy ciek szeroki.

# Obiekty wrota przeciwsztormowe i przeciwpowodziowe, korekcje progowe, jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, jaz stały, zapora przeciwrumowiskowa, zapora wodna oraz stopień wodny są wprowadzane jako linia w poprzek cieku lub 
na zbiorniku wodnym. Linia składa się z minimum trzech węzłów, gdzie węzeł środkowy jest wspólny z osią geometryczną obiektu z klasy ciek (minimum dwóch węzłów w przypadku występowania obiektu na rowie przedstawianym 
w klasie ciek szeroki lub występowania na zbiorniku wodnym, przez który nie przepływa ciek). Dla obiektu jaz ruchomy lub zastawka piętrząca dopuszcza się również wprowadzanie jako linia wzdłuż wału przeciwpowodziowego, w takiej sytuacji linia składa się z minimum dwóch węzłów.

# Obiekty zapora wodna i zapora przeciwrumowiskowa o szerokości większej niż 
10 m wprowadza się powierzchniowo.

# Obiekt basen portowy reprezentowany jest za pomocą powierzchni i występuje na obiekcie z klasy ciek szeroki lub zbiornik wodny. Zasięg basenu jest 
na fragmencie współliniowy do linii brzegowej obiektu z klasy ciek szeroki lub zbiornik wodny.

# Dla obiektów różnych od jaz ruchomy lub zastawka piętrząca, jaz stały, zapora przeciwrumowiskowa i zapora wodna, atrybuty ‘maksymalnyPoziomPietrzenia’, ‘normalnyPoziomPietrzenia’ i ‘minimalnyPoziomPietrzenia’ pozostają niewypełnione.

# Dla obiektów jaz stały i zapora wodna atrybuty ‘maksymalnyPoziomPietrzenia’ 
i ‘minimalnyPoziomPietrzenia’ są obligatoryjne.

# Jeżeli budowla hydrotechniczna w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartości różne 
od ‘zaporaWodna’ i ‘zaporaPrzeciwrumowiskowa’ (‘rodzaj’ not in (’Zap’,‘Zpr’)), 
to atrybut ‘rzednaKoronyZapory’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘rzednaKoronyZapory’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli budowla hydrotechniczna w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartości różne 
od ‘zaporaWodna’, ‘zaporaPrzeciwrumowiskowa’ i ‘przepust’ (‘rodzaj’ not 
in (’Zap’,‘Zpr’,‘Ppt’)), to atrybut ‘przejezdnosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘przejezdnosc’ = ’inapplicable’).

# Wartość atrybutu ‘przejezdnosc’ dla obiektów ‘zaporaWodna’, ‘zaporaPrzeciwrumowiskowa’ i ‘przepust’, określa się na podstawie wywiadu terenowego.

# Wartość atrybutu ‘rzednaKoronyZapory’ podaje się z dokładnością do 0,01 m.

# Wartość atrybutu ‘maksymalnyPoziomPietrzenia’ podaje się z dokładnością 
do 0,1 m.

# Wartość atrybutu ‘normalnyPoziomPietrzenia’ podaje się z dokładnością 
do 0,1 m.

# Wartość atrybutu ‘minimalnyPoziomPietrzenia’ podaje się z dokładnością 
do 0,1 m.

# Jeżeli na budowli hydrotechnicznej dopuszczono do ruchu drogowego, to atrybut ‘przejezdnosc’ uzupełnia się wartością ‘tak’, w przeciwnym wypadku wartością ‘nie’.

## 3.3 Umocnienie brzegu

# Obiekty z klasy umocnienie brzegu posiadają reprezentację liniową 
lub powierzchniową.

# Klasy obiektów ‘OH_OGUB_L’ oraz ‘OH_OGUB_A’ reprezentują zabiegi techniczne 
w strefie dolin, koryt lub strefy brzegowej, które służą ochronie przed erozją wodną i wodami wezbraniowymi.

# Przy opracowaniu klasy umocnienie brzegu wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz dane Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

# Rodzaj materiału, z którego wykonano umocnienie brzegowe, określa się 
na podstawie wywiadu terenowego.

# Podstawą reprezentacji obiektów liniowych z klasy ‘OH_OGUB_L’: tama podłużna, ostroga, falochron, koryto kamienne, koryto betonowe i opaska brzegowa jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów liniowych z klasy ‘OH_OGUB_L’: ściana oporowa, grobla i wał przeciwpowodziowy jest oś geometryczna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’OG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGUB_A’: koryto kamienne i koryto betonowe jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej dla obiektów z klasy umocnienie brzegu przyjmuje wartość ‘dokladny’ lub ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom‘ in (‘Dok’,‘Prz’)).

# Obiekty tama podłużna, ostroga i falochron wprowadza się na obiektach z klasy ciek szeroki lub zbiornik wodny. Węzeł początkowy obiektów tama podłużna 
i falochron musi pokrywać się z węzłem linii brzegowych cieków lub zbiorników wodnych.

# Obiekty rodzaju koryto kamienne i koryto betonowe wprowadza się:

# współliniowo do osi geometrycznej cieku, gdy ciek ma tylko reprezentację liniową;

# powierzchniowo, gdy obiekty występują na obiekcie z klasy ciek szeroki, współliniowo do linii brzegowych.

# Obiekty opaska brzegowa wprowadza się współliniowo do linii brzegowych 
w przypadku występowania na obiekcie z klasy ciek szeroki lub zbiornik wodny. W sytuacji, gdy ciek przedstawiany jest tylko w klasie ciek, położenie obiektu opaska brzegowa należy przejąć z BDOT10k.

# Obiekty ściana oporowa reprezentuje się, jeżeli jej wysokość wynosi co najmniej 
1 m.

# Wartość atrybutu ‘wysokosc’ podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Obiekty ściana oporowa, grobla i wał przeciwpowodziowy mogą być współliniowe do linii brzegowych cieku szerokiego, zbiornika wodnego lub zarysu zbiornika technicznego.

# Jeżeli umocnienie brzegu w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartości różne 
od ‘falochron’, ‘opaskaBrzegowa’, ‘walPrzeciwpowodziowy’, ‘grobla’, ‘scianaOporowa’ (‘rodzaj’ not in (’Flc’,‘Obg’,‘Wpp’,‘Grb’,‘Sop’)), to atrybut ‘wysokosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘wysokosc’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli umocnienie brzegu w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje jedną z wartości ‘ostroga’, ‘grobla’ lub ‘walPrzeciwpowodziowy’ (‘rodzaj’ in (‘Ost’,‘Grb’,‘Wpp’)), to atrybut ‘material’ tego obiektu przyjmuje wartość różną od ‘faszyna’ (‘material’ <> ‘Fs’).

## 3.4 Inna budowla

# Obiekty z klasy inna budowla posiadają reprezentację powierzchniową 
lub punktową.

# Klasy obiektów ‘OH_OGIB_P’ oraz ‘OH_OGIB_A’ reprezentują budowle hydrotechniczne uzupełniające w infrastrukturze zaopatrzenia w wodę.

# Przy opracowaniu klasy inna budowla wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Krajową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT), Powiatową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz dane Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych.

# Podstawą reprezentacji obiektów punktowych z klasy ‘OH_OGIB_P’: hydrofornia, pompownia wody czystej, pompownia wody zanieczyszczonej, stacja uzdatniania wody, wieża ciśnień i studnia gospodarska jest środek geometryczny (‘x_rodzajReprGeom’=’SG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów punktowych z klasy ‘OH_OGIB_P’: elektrownia wodna i deszczownia jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’=’PU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGIB_A’ deszczownia jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGIB_A’ hydrofornia, pompownia wody czystej i pompownia wody zanieczyszczonej jest zarys podstawy (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZP’).

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGIB_A’ elektrownia wodna są:

# zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’), jeżeli geometrię obiektu pozyskano z BDOT10k, z klasy ‘OT_KUPG_A’;

# zarys podstawy budynku (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZP’), jeżeli przedstawiono tylko zakres budynku.

# Podstawą reprezentacji obiektów powierzchniowych z klasy ‘OH_OGIB_A’ stacja uzdatniania wody jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Obiekty punktowe hydrofornia, pompownia wody czystej, stacja uzdatniania wody i wieża ciśnień umieszcza się na węzłach obiektów klasy przerzut wody, jeżeli 
są włączone w system wodociągowy.

# Obiekt punktowy elektrownia wodna obiekt musi być dowiązany do węzła jednej z klas: ciek, ciek szeroki, zbiornik wodny.

# Obiekty hydrofornia wprowadza się punktowo, gdy występuje tylko jeden hydrofor. Powierzchniowo wprowadza się je, gdy występuje zespół hydroforów/budynek.

# Obiekty elektrownia wodna, pompownia wody czystej, pompownia wody zanieczyszczonej, stacja uzdatnia wody i deszczownia wprowadza się:

# punktowo dla obiektów o powierzchni do 40 m²;

# powierzchniowo dla obiektów o powierzchni większej niż 40 m².

# Obiekt studnia gospodarska jest miejscem, w którym dokonuje się pomiaru głębokości zwierciadła wody podziemnej.

# Jeżeli inna budowla w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość różną 
od ‘studniaGospodarska’ (‘rodzaj’ <> ’Sdg’), to atrybut ‘glebokoscDoZwierciadlaWody’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘glebokoscDoZwierciadlaWody’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli inna budowla w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość różną 
od ‘studniaGospodarska’ (‘rodzaj’ <> ’Sdg), to atrybut ‘glebokoscDoDna’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘glebokoscDoDna’ = ’inapplicable’).

# Wartość atrybutu ‘glebokoscDoZwierciadlaWody’ podaje się z dokładnością 
do 0,1 m.

# Wartość atrybutu ‘glebokoscDoDna’ podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Dla obiektu studnia gospodarska atrybut ‘glebokoscDoZwierciadlaWody’ 
jest obligatoryjny, w związku z tym, nie należy pozyskiwać studni suchych.

## 3.5 Przerzut wody

# Obiekty z klasy przerzut wody posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGPW_L’ reprezentuje sieć antropogenicznych urządzeń technicznych służących transportowi wód czystych oraz zanieczyszczonych 
o różnym pochodzeniu i przeznaczeniu.

# Przy opracowaniu klasy przerzut wody wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Krajową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT), Powiatową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), dane Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz informacje pozyskane z Urzędów Gmin.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGPW_L’ jest oś geometryczna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’OG’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania, zależną od źródła danych.

# Zmiana jakiegokolwiek atrybutu przerzutu wody powoduje jego segmentację.

# Segmentacja obiektu następuje w każdym miejscu połączenia linii.

# Obiekty w klasie przerzut wody wprowadza się zgodnie z faktycznym lub dominującym kierunkiem prowadzenia przerzutu.

# Jeżeli przerzut z klasy ‘OH_OGPW_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość ‘przerzutWodyCzystej’, to wartość atrybutu ‘typ’ musi być różna od ‘slony’ (‘typ’ <> ‘Sln’).

# Wartość atrybutu ‘srednica’ podaje się z dokładnością do 0,01 m.

# Obiekt przerzut wody zanieczyszczonej jest segmentowany na przecięciu 
z obiektami z klasy obszar skanalizowany.

# W przypadku gdy w danych źródłowych nie wypełniono wartością liczbową średnicy oraz wymiaru poziomego i pionowego, dla atrybutu ‘srednica’ należy wprowadzić wartość specjalną ‘template’.

## 3.6 Zbiornik techniczny

# Obiekty z klasy zbiornik techniczny posiadają reprezentację powierzchniową 
lub punktową.

# Klasy obiektów ‘OH_OGZT_P’ i ‘OH_OGZT_A’ reprezentują zbiornik wodny, 
z reguły antropogeniczny, przeznaczony do określonych celów gospodarczych 
w systemie gospodarki wodnej.

# Przy opracowaniu klasy zbiornik techniczny wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), ortofotomapę oraz informacje zebrane podczas wywiadu terenowego.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGZT_P’ jest środek geometryczny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGZT_A’ jest zarys podstawy (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZP’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów z klasy zbiornik techniczny przyjmuje wartość ‘dokladny’ lub ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ in (’Dok’,‘Prz’)).

# Obiekty z klasy zbiornik techniczny wprowadza się:

# punktowo dla obiektów o powierzchni mniejszej niż 175 m²;

# powierzchniowo dla obiektów o powierzchni większej lub równej 175 m².

# W przypadku stwierdzenia na ortofotomapie lub podczas wywiadu terenowego osadników mniejszych niż 175 m², należy umieścić je jako obiekty punktowe
w klasie ‘OH_OGZT_P’.

# Zbiorników technicznych nie przedstawia się jako obiekty w klasie zbiornik wodny.

# Wykaz ‘OH_ZbiornikTechnicznyWykaz’ zawiera nazwy zbiorników technicznych, będące podzbiorem danych zawartych w PRNG. Zawartość tabeli musi być zgodna z PRNG.

# Nazwy zbiorników technicznych pozyskuje się tylko dla osadników.

## 3.7 Zrzut wody

# Obiekty z klasy zrzut wody posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGZW_P’ reprezentuje miejsce, w którym następuje celowy dopływ wód pochodzenia antropogenicznego, o różnym pochodzeniu, do wód powierzchniowych lub podziemnych.

# Przy opracowaniu klasy zrzut wody wykorzystuje się bazy danych: Pobory Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, GOSWOD Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGZW_P’ jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania,
zależną od źródła danych.

# Dokładną lokalizację obiektów pozyskuje się podczas wywiadu terenowego.

# Jeżeli zrzut nie odbywa się do gruntu to punkt umieszcza się na węźle klas: ciek, ciek szeroki lub zbiornik wodny.

# Nie wprowadza się punktów początkowych zrzutu (np. punktów wlotowych 
do kanalizacji burzowcowej, punktów spływu wód deszczowych z autostrad).

## 3.8 Obszar skanalizowany

# Obiekty z klasy obszar skanalizowany posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGOS_A’ reprezentuje tereny posiadające urządzenia kanalizacyjne.

# Przy opracowaniu klasy obszar skanalizowany wykorzystuje się Krajową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT), Powiatową Bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGOS_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_OGOS_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Granice obszaru powinny być współliniowe do dróg, linii kolejowych, cieków oraz gruntów antropogenicznych (klasa przepuszczalność gruntów).

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

## 3.9 Obszar zdrenowany

# Obiekty z klasy obszar zdrenowany posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGZD_A’ reprezentuje rodzaj melioracji podpowierzchniowej, polegający na zainstalowaniu sieci rur średniośrednicowych na głębokości podglebia lub maksymalnych stanów płytkich wód gruntowych, służących poprawie warunków powietrzno-glebowych w gospodarce rolnej.

# Przy opracowaniu klasy obszar zdrenowany wykorzystuje się ewidencje wód, urządzeń melioracji wodnych i meliorowanych gruntów Zarządów Melioracji 
i Urządzeń Wodnych.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGZD_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_OGZD_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obszarów zdrenowanych nie wyznacza się na obszarach charakteryzujących się zróżnicowaną przepuszczalnością gruntów (w klasie przepuszczalność gruntów, ‘przepuszczalnosc’ = ‘5’).

# Obszar zdrenowany nie może występować na obiektach z klas zbiornik wodny oraz ciek szeroki.

## 3.10 Polder

# Obiekty z klasy polder posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGPD_A’ reprezentuje obszary izolowane od otoczenia (np. wałami, groblami, itp.) o obiegu wody wymuszonym przez urządzenia odwadniające, nawadniające lub odwadniająco-nawadniające.

# Przy opracowaniu klasy polder wykorzystuje się dane pochodzące z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGPD_A’ jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_OGPD_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Granice obiektów z klasy polder mogą być współliniowe do wałów przeciwpowodziowych, grobli lub zbiorników wodnych.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

## 3.11 Oczyszczalnia ścieków

# Obiekty z klasy oczyszczalnia ścieków posiadają reprezentację 
powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGOC_A’ reprezentuje zespół budowli i urządzeń służących do oczyszczania wód zanieczyszczonych (ścieków).

# Przy opracowaniu klasy Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz dane pochodzące z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGOC_A’ jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Kategoria dokładności geometrycznej obiektów z klasy oczyszczalnia ścieków przyjmuje wartość ‘dokladny’ lub ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ in (’Dok’,‘Prz’)).

# Atrybut ‘rokUruchomienia’ należy uzupełnić czterocyfrową liczbą oznaczającą rok włączenia obiektu do eksploatacji.

## 3.12 Pole irygacyjne

# Obiekty z klasy pole irygacyjne posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_OGPI_A’ reprezentuje obszary izolowane od otoczenia (np. wałami, groblami, itp.) o obiegu wody wymuszonym przez urządzenia odwadniające, nawadniające lub odwadniająco-nawadniające.

# Przy opracowaniu klasy pole irygacyjne wykorzystuje się dane pochodzące 
z oczyszczalni ścieków.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_OGPI_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_OGPI_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Pola irygacyjne stanowią element strukturalny oczyszczalni ścieków, w zasięgu których przepuszczane są (zatrzymywane ścieki) ścieki komunalne celem naturalnego oczyszczenia.

# W obrębie obiektu z klasy pole irygacyjne mogą występować m.in. obiekty z klas ciek, ciek szeroki, zbiornik wodny, zbiornik techniczny.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

# Jakość i ochrona wód

## 4.1 Posterunek i punkt pomiarowy

# Obiekty z klasy posterunek i punkt pomiarowy posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_JOPP_P’ reprezentuje punkty, w których prowadzony jest stały monitoring pomiarowy (jakościowy i ilościowy) elementów środowiska wodnego (wody powierzchniowe oraz podziemne) oraz atmosfery.

# Przy opracowaniu klasy posterunek i punkt pomiarowy wykorzystuje się Numeryczny Model Terenu oraz dane pochodzące z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOPP_P’ jest środek geometryczny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SG’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania,
zależną od źródła danych.

# Obiekt posterunek pomiaru wód podziemnych (‘typ’ = ‘Sdg’) wprowadza się w tym samym położeniu (współpunktowo) co obiekt studnia gospodarska (klasa ‘OH_OGIB_P’); jeżeli dotyczą tej samej studni.

# Obiekt posterunek pomiaru wód powierzchniowych wprowadza się na lub 
w obrębie klas: ciek, ciek szeroki lub zbiornik wodny.

# Dla obiektów ‘punktWysokosciZwierciadlaWody’ dopuszczalne jest wprowadzanie na linii brzegowej zbiornika wodnego i cieku szerokiego (w przypadku cieków, które posiadają reprezentację powierzchniową w klasie ciek szeroki), na osi cieku (w przypadku cieków, które posiadają tylko reprezentację liniową w klasie ciek).

# Wartość atrybutu ‘natezeniePrzeplywuChwilowe’ dla profili pomiarowych pozyskuje się z pomiaru wykonanego w trakcie wywiadu terenowego lub 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (w przypadku, gdy IMGW prowadzi monitoring profilu pomiarowego), natomiast dla wodowskazów tylko z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

# Jeżeli element mierzony został określony jako ‘inny’, to w polu ‘x_uwagi’ należy podać jaki to element.

# Jeżeli Posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘elementMierzony’ przyjmuje wartość różną od ‘jakoscWodyRzecznej’ lub ‘jakoscWodyJeziornej’ (‘elementMierzony’ not in (‘Jr’,Jj’)), to atrybut ‘stanEkologicznyWodPowierzchniowych’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘stanEkologicznyWodPowierzchniowych’ = ‘inapplicable’).

# Jeżeli nie jest znana wartość dla atrybutu ‘stanEkologicznyWodPowierzchniowych’ dla obiektów, dla których wartości te są pozyskiwane, to należy wpisać wartość ‘template’ z uzasadnieniem w polu ‘x_uwagi’.

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje jedną z wartości ‘wodowskaz’ lub ‘profilPomiarowy’ lub ‘punktWysokosciZwierciadlaWody’ lub ’profilPomiarowoKontrolny’ (‘typ’ IN (‘Wdw’, ‘Ppm’, ’Pwz’, ’Ppk’)), to atrybut ‘rodzaj’ takich obiektów przyjmuje wartość ‘posterunekPomiaruWodPowierzchniowych’ (‘rodzaj’ = ’Pwpw’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje jedną z wartości ‘studniaGospodarska’ lub ‘studniaGlebinowa’ lub ‘piezometr’ (‘typ’ IN (‘Sgd’, ‘Sgl’, ‘Pzm’)), to atrybut ‘rodzaj’ takich obiektów przyjmuje wartość ‘posterunekPomiaruWodPodziemnych’ (‘rodzaj’ = ’Pwpz’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘posterunekOpadowy’ (‘typ’ = ’Pod’), to atrybut ‘rodzaj’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘posterunekPomiaruOpadu’ (‘rodzaj’ = ‘Popd’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘punktWysokosciZwierciadlaWody’ (‘typ’ = ’Pwz’), to atrybut ‘elementMierzony’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inny’ (‘elementMierzony’ = ’In’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘posterunekOpadowy’ (‘typ’ = ’Pod’), to atrybut ‘elementMierzony’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘sumaOpadu’ (‘elementMierzony’ = ’So’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość różną 
od ‘punktWysokosciZwierciadlaWody’ (‘typ’ <> ’Pwz’), to atrybut ‘wyniesienieZwierciadla’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘wyniesienieZwierciadla’ =‘inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość różną 
od ‘wodowskaz’ (‘typ’ <> ‘Wdw’), to atrybut ‘wzniesienieZwierciadlaWodyPowierzchniowej’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘wzniesienieZwierciadlaWodyPowierzchniowej’ = ‘inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość różną 
od ‘wodowskaz’ (‘typ’ <> ‘Wdw’), to atrybut ‘natezeniePrzeplywuSrednie’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘natezeniePrzeplywuSrednie’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość różną od ‘posterunekPomiaruWodPodziemnych’ (‘rodzaj’ <> ’Pwpz’), to atrybut ‘wzniesienieZwierciadlaWodyPodziemnej’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘wzniesienieZwierciadlaWodyPodziemnej’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartości różne od ‘wodowskaz’ i ‘profilPomiarowy’ (‘typ’ not in (’Wdw’,‘Ppm’)), to atrybut ‘natezeniePrzeplywuChwilowe’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘natezeniePrzeplywuChwilowe’ = ’inapplicable’).

# Wartość atrybutu ‘wyniesienieZwierciadla’ podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Atrybut ‘wzniesienieZwierciadlaWodyPowierzchniowej’ przyjmuje wartość 
w centymetrach.

# Atrybut ‘natezeniePrzeplywuChwilowe’ przyjmuje wartość w metrach sześciennych na sekundę. Wartość podaje się z dokładnością do 0,001 m3*s-1.

# Atrybut ‘natezeniePrzeplywuSrednie’ przyjmuje wartość w metrach sześciennych na sekundę. Wartość podaje się z dokładnością do 0,001 m3*s-1.

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘profilPomiarowy’ (‘typ’ = ’Ppm’) oraz w atrybucie ‘zrodloDanych’ przyjmuje wartość ‘wywiadTerenowy’ (‘zrodloDanych’ = ‘Trn’), 
to atrybut ‘podmiotOdpowiedzialny’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘podmiotOdpowiedzialny’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość ‘profilPomiarowy’ (‘typ’ = ’Ppm’), to atrybut ‘x_katIstnienia’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘x_katIstnienia’ = ’inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość 'punktWysokosciZwierciadlaWody' (‘typ’ = ‘Pwz’) to atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable' (‘x_katIstnienia’= ’inapplicable’).

# Jeżeli posterunek i punkt pomiarowy w atrybucie ‘typ’ przyjmuje wartość 'punktWysokosciZwierciadlaWody' (‘typ’ = ‘Pwz’), to atrybut ‘podmiotOdpowiedzialny’ przyjmuje wartość 'inapplicable' (‘podmiotOdpowiedzialny’ = ’inapplicable’).

# Atrybut ‘wzniesienieZwierciadlaWodyPodziemnej’ przyjmuje wartość 
w metrach z dokładnością dwóch miejsc dziesiętnych.

## 4.2 Strefa ochronna

# Obiekty z klasy strefa ochronna posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_JOSO_A’ reprezentuje obszar obowiązywania szczegółowych przepisów ochrony jakości wody: obszary ochronne ujęć i zbiorników wód śródlądowych.

# Przy opracowaniu klasy strefa ochronna wykorzystuje się dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Miejskich i Gminnych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOSO_A’ jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_JOSO_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej wyznacza łączny zasięg ochrony bezpośredniej i pośredniej.

## 4.3 Obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie azotanami 
ze źródeł rolniczych

# Obiekty z klasy obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie azotanami 
ze źródeł rolniczych posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_JOON_A’ reprezentuje obszar podatny ze względu na swoje właściwości środowiskowe lub typ prowadzonej gospodarki, na występowanie przekraczających dopuszczalne normy związków azotowych pochodzenia antropogenicznego.

# Przy opracowaniu klasy obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych wykorzystuje się dane Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOON_A’ jest krawędź (‘x_rodzajReprGeom’ = ’KR’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_JOON_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 4.4 Woda słona i zasolona

# Obiekty z klasy woda słona i zasolona posiadają reprezentację liniową lub powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_JOWS_L’ reprezentuje wody powierzchniowe o zwiększonej zawartości związków (m.in. sodu, potasu, chlorków) decydujących o zasoleniu pochodzenia morskiego.

# Klasa obiektów ‘OH_JOWS_A’ reprezentuje wody powierzchniowe i/lub podziemne o zwiększonej zawartości związków (m.in. sodu, potasu, chlorków) decydujących o zasoleniu pochodzenia morskiego.

# Przy opracowaniu klasy woda słona i zasolona wykorzystuje się dane Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska do wód powierzchniowych oraz dane Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, opracowania Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i wiedzę ekspercką.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOWS_L’ jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOWS_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy woda słona 
i zasolona przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiekty liniowe wprowadza się współliniowo do osi geometrycznej obiektów 
z klasy ciek.

# Dla obiektów z klasy ‘OH_JOWS_L’ atrybut ‘rodzaj’ przyjmuje wartość ‘powierzchniowe’.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 4.5 Antropogeniczne zaburzenie ustroju hydrologicznego

# Obiekty z klasy antropogeniczne zaburzenie ustroju hydrologicznego posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_JOAZ_L’ reprezentuje przekształcenie naturalnego ustroju cieku – rytmu zmienności stanów/przepływów wody na danym odcinku – wynikające z naturalnego cyklu zasilania, poprzez planowe działania wynikające z prowadzonej gospodarki wodnej, np. intensywne pobory wód powierzchniowych, zrzuty wód komunalnych i/lub poprzemysłowych, dopływy wody z sieci kanałów burzowych etc.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_JOAZ_L’ jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_JOAZ_L’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiekty wprowadza się współliniowo do osi geometrycznej obiektów z klasy ciek.

# Obiekty z klasy antropogeniczne zaburzenie ustroju hydrologicznego pozyskuje 
się o długości od 200 m.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

# Nie wprowadza się antropogenicznego zaburzenia ustroju hydrologicznego 
na fragmencie cieku w obrębie zbiornika wodnego.

# Zjawiska i obiekty inne

## 5.1 Przeprawa wodna i pomost

# Obiekty z klasy przeprawa wodna i pomost posiadają reprezentację liniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOPP_L’ reprezentuje odcinek cieku bądź budowli inżynierskiej, której konstrukcja umożliwia przekraczanie przeszkody wodnej.

# Przy opracowaniu klasy przeprawa wodna i pomost wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOPP_L’: most, pomost lub molo 
i kładka jest oś geometryczna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’OG’).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOPP_L’: bród, przeprawa łodziami 
i przeprawa promowa jest sztuczny łącznik (‘x_rodzajReprGeom’ = ’SL’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom’ przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania,
zależną od źródła danych.

# Obiekty bród, przeprawa łodziami i przeprawa promowa wprowadza się 
na ciekach oraz zbiornikach wodnych. Obiekty są wprowadzane jako linia 
w poprzek cieku (linia składa się z minimum trzech węzłów, gdzie węzeł środkowy jest wspólny z osią geometryczną obiektu z klasy ciek; w przypadku występowania na cieku o reprezentacji powierzchniowej w klasie ciek szeroki, węzły, początkowy i końcowy, wprowadza się na linii brzegowej) lub w obrębie klasy zbiornik wodny (węzły, początkowy i końcowy, wprowadza się na linii brzegowej).

# Jeżeli obiekt z klasy ‘OH_ZOPP_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość różną 
od ‘most’ (‘rodzaj’ <> ‘Mt’), to atrybut ‘nosnosc’ tego obiektu przyjmuje wartość ‘inapplicable’ (‘nosnosc’ = ‘inapplicable’).

# Atrybut ‘dlugosc’ jest obligatoryjny dla wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOPP_L’.

# Atrybuty ‘szerokosc’ i ‘nosnosc’ są obligatoryjne dla mostów.

# Atrybuty ‘szerokosc’ jest obligatoryjny dla kładek.

# Atrybuty: ‘szerokosc’, ‘dlugosc’ przyjmują wartości w metrach. Wszystkie podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Atrybut ‘nosnosc’ wyrażony jest w tonach.

# Jeżeli obiekt w z klasy OH_ZOPP_L’ w atrybucie ‘rodzaj’ przyjmuje wartość 'brod' 
(‘rodzaj’ = ‘Br’) to atrybut ‘x_katIstnienia’ tego obiektu przyjmuje wartość 'inapplicable' (‘x_katIstnienia’ = ’inapplicable’).

## 5.2 Kąpielisko

# Obiekty z klasy kąpielisko posiadają reprezentację punktową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOKP_P’ reprezentuje wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określony w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk.

# Przy opracowaniu klasy kąpielisko wykorzystuje się dane pochodzące 
z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOKP_P’ jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOKP_P’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiekty w klasie kąpielisko wprowadza się na linii brzegowej obiektu klasy ciek szeroki lub zbiornik wodny oraz na obiektach z klasy ciek.

# Atrybut ‘rokUruchomienia’ należy uzupełnić czterocyfrową liczbą oznaczającą rok włączenia obiektu do eksploatacji.

## 5.3 Zarastanie zbiornika wodnego

# Obiekty z klasy zarastanie zbiornika wodnego posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOOP_A’ reprezentuje obszar powierzchni zbiornika wodnego kolonizowany przez występowanie roślinności wodnej, w całości lub częściowo zanurzonych w wodzie.

# Przy opracowaniu klasy zarastanie zbiornika wodnego wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOOP_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOOP_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiekt wprowadza się w obrębie klas ciek szeroki lub zbiornik wodny.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

## 5.4 Wodospad

# Obiekty z klasy wodospad posiadają reprezentację punktową lub liniową.

# Klasy obiektów ‘OH_ZOWS_P’ i ‘OH_ZOWS_L’ reprezentują naturalny próg 
w przekroju poprzecznym koryta, zbudowany ze skał o podwyższonej odporności na erozję wgłębną w porównaniu do skał otaczających.

# Przy opracowaniu klasy wodospad wykorzystuje się Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), mapy topograficzne oraz informacje z wywiadu terenowego.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOWS_P’ jest punkt umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’PU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOWS_L’ jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Atrybut 'x_katDoklGeom' przyjmuje wartości zgodne z dokładnością pozyskania,
zależną od źródła danych.

# Obiekty z klasy wodospad wprowadza się punktowo na ciekach, które posiadają tylko reprezentację liniową w klasie Ciek.

# Obiekty z klasy wodospad wprowadza się liniowo na ciekach, które posiadają reprezentację powierzchniową w klasie Ciek szeroki.

# Wartość atrybutu ‘wysokosc’ podaje się z dokładnością do 0,1 m.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 5.5 Szypot

# Obiekty z klasy szypot posiadają reprezentację liniową lub powierzchniową.

# Klasy obiektów ‘OH_ZOSP_L’ i ‘OH_ZOSP_A’ reprezentują płycizny w korycie cieku o stosunkowo szybkim nurcie, powstałe w wyniku występowania naturalnych progów skalnych.

# Obiekty z klasy szypot lokalizuje się podczas wywiadu terenowego.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOSP_L’ jest linia umowna (‘x_rodzajReprGeom’ = ’LU’).

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOSP_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy szypot przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiekty z klasy ‘OH_ZOSP_L’ wprowadza się współliniowo do osi geometrycznej obiektów reprezentowanych tylko w klasie ciek.

# Obiekty z klasy ‘OH_ZOSP_A’ wprowadza się na obiektach z klasy ciek szeroki. Granice szypotu wprowadza się odcinkami współliniowo do linii brzegowej.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘dlugosc’ przyjmuje wartość w metrach. Długość obiektu mierzona jest wzdłuż osi cieku.

## 5.6 Przepuszczalność gruntów

# Obiekty z klasy przepuszczalność gruntów posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOPG_A’ reprezentuje zdolność skały lub osadu 
do przewodzenia wody.

# Przy opracowaniu klasy przepuszczalność gruntów wykorzystuje się dane pochodzące z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Urzędów Marszałkowskich oraz operaty glebowo-siedliskowe nadleśnictw.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOPG_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOPG_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Atrybut ‘przepuszczalnosc’ wyznaczający zasięg obiektów w klasie przepuszczalność gruntów określa się poprzez prace analityczne i interpretacje map glebowych. Najważniejszą rolę odgrywają tu cechy litologiczne skał 
i gruntów, które informują o zdolności do przewodzenia wody. Przepuszczalność pionowa informuje o możliwości zasilania wód podziemnych. Szczególną rolę odgrywa tu przepuszczalność utworów powierzchniowych. Za utwór powierzchniowy uznano grunt zalegający pod warstwą poziomu próchniczego. Zwykle znajduje się on na głębokości do 1 m poniżej powierzchni terenu. Obiekty w klasie ‘OH_ZOPG_A’ opracowuje się na podstawie map glebowo-rolniczych 
w skali 1:5 000 (pomocniczo 1:25 000), którymi objęty jest cały obszar Polski, oraz korzystając z map geologicznych i geomorfologicznych. W trakcie prac terenowych konieczna jest weryfikacja wyznaczonych stref występowania poszczególnych rodzajów gruntów. W oparciu o cechy strukturalne i stopień uszczelnienia skał ustalono 6 klas przepuszczalności utworów powierzchniowych:

# 1 klasa – grunty o łatwej przepuszczalności,

# 2 klasa – grunty o średniej przepuszczalności,

# 3 klasa – grunty o słabej przepuszczalności,

# 4 klasa – grunty o zmiennej przepuszczalności,

# 5 klasa – grunty o zróżnicowanej przepuszczalności,

# 6 klasa – grunty o bardzo słabej przepuszczalności.

# Wydzielonym klasom przepuszczalności skał i gruntów przypisano orientacyjne współczynniki filtracji (opracowane wg danych Z. Pazdro, 1983). Zróżnicowanie przepuszczalności skał wg wielkości współczynnika filtracji daje możliwość porównywalnej oceny ilościowej prędkości poruszania się wody w skale, 
w warunkach pełnego nasycenia wodą.

# 1 klasa – przepuszczalność łatwa, o współczynniku filtracji większym niż 
10-3m*s-1, obejmuje: rumosze skalne, piargi, żwiry i pospółki.

# 2 klasa – przepuszczalność średnia, o współczynniku filtracji od 10-3m*s-1 
do 10-5m*s-1, obejmuje:

# grunty piaszczyste, takie jak: piaski gruboziarniste, średnioziarniste 
i drobnoziarniste oraz lessy,

# piaski luźne oraz piaski słabogliniaste wykształcone na piaskach luźnych 
i lessy zwykłe zaliczane do tej klasy na podstawie map glebowych; piaski słabogliniaste zaliczane do tej klasy na podstawie badań terenowych,

# skały lite silnie uszczelinione, spękane i skrasowiałe,

# skały osadowe, np. wapienie, opoki, margle, piaskowce i zlepieńce,

# mady o podłożu piaszczystym,

# rędziny na wysoczyznach i zboczach, gdzie następuje ich wymywanie.

# 3 klasa – przepuszczalność słaba, o współczynniku filtracji od 10-5 do 10-8m*s-1, obejmuje grunty spoiste, takie jak piaski pylaste i gliniaste, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyły i mułki. Na mapach glebowych są to: piaski słabogliniaste (wykształcone na gruntach spoistych), piaski gliniaste lekkie i mocne, gliny lekkie i średnie, pyły zwykłe i ilaste, lessy ilaste, mady na podłożu lessowym i pylastym oraz rędziny w dolinach i zagłębieniach.

# 4 klasa – przepuszczalność zmienna, o współczynniku filtracji od 10-3 do 0 m*s-1, obejmuje grunty organiczne, cechujące się zmiennymi warunkami przepuszczalności, w zależności od ich nawilgotnienia. W warunkach dużego nawilgotnienia grunty te stają się praktycznie nieprzepuszczalne, natomiast 
w okresach suchych charakteryzują się korzystnymi warunkami przepuszczalności. Na mapach glebowych do gruntów tych zalicza się torfy 
i gleby murszowe.

# 5 klasa – przepuszczalność zróżnicowana, o współczynniku filtracji od 10-3 
do 0 m*s-1, obejmuje grunty antropogeniczne, a więc silnie przeobrażone przez człowieka. Są to głównie: obszary zabudowane, hałdy, wysypiska śmieci itp. Rozprzestrzenienie tej grupy gruntów należy określić na podstawie map tematycznych i materiałów z odpowiednich jednostek administracyjnych oraz 
w trakcie polowego zdjęcia hydrograficznego.

# 6 klasa – przepuszczalność bardzo słaba, o współczynniku filtracji mniejszym niż 10-8m*s-1, obejmuje skały lite słabo uszczelinione, do których zalicza się mało spękane skały magmowe i metamorficzne, a także niektóre skały osadowe, takie jak: opoki, łupki ilaste i iły. Te ostatnie na mapach glebowo-rolniczych 
są reprezentowane przez: gliny ciężkie, iły ciężkie, iły pylaste itp. oraz mady 
na glinach ciężkich.

# Klasa przepuszczalność gruntów wraz z klasami zbiornik wodny oraz ciek szeroki, zachowują względem siebie relację sąsiedztwa i w sposób ciągły pokrywają cały teren opracowania, wypełniając go i tworząc topologicznie spójną całość.

# Kryterium wydzielenia obiektów w klasie przepuszczalność gruntów jest następujące:

# minimalna szerokość wynosi 5 m;

# minimalna powierzchnia wynosi 80 m².

# Niniejsze zapisy nie dopuszczają spełnienia wyłącznie jednego z podpunktów, należy zatem rozumieć, że przy wprowadzaniu obiektów do bazy HYDRO10k musi być spełniony każdy z podpunktów wymienionych w danym kryterium.

# Obiekt niespełniający kryterium wielkości należy zagregować z obiektem sąsiednim, który na podstawie interpretacji eksperta posiada najbardziej zbliżoną zdolność skały lub osadu do przewodzenia wody.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 5.7 Obszar zalewany wodami

# Obiekty z klasy obszar zalewany wodami posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOOZ_A’ reprezentuje incydentalne wystąpienie wody 
na powierzchni topograficznej w wyniku zaistniałych warunków środowiskowych.

# Przy opracowaniu klasy obszar zalewany wodami wykorzystuje się dane pochodzące z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOOZ_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOOZ_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiektów z klasy obszar zalewany wodami nie wprowadza się w obrębie klas ciek szeroki i zbiornik wodny.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 5.8 Obszar zrekultywowany wody

# Obiekty z klasy obszar zrekultywowany wody posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOZR_A’ reprezentuje obszary, dla których, w wyniku celowych działań, przywrócono walory użytkowe i przyrodnicze wód powierzchniowych pod względem ich jakości, ustroju hydrologicznego, przywrócenia łączności hydrologicznej z wodami podziemnymi.

# Przy opracowaniu klasy obszar zrekultywowany wody wykorzystuje się dane pochodzące z Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOZR_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOZR_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

## 5.9 Obszar chroniony przed zalewem

# Obiekty z klasy obszar chroniony przed zalewem posiadają reprezentację powierzchniową.

# Klasa obiektów ‘OH_ZOOC_A’ reprezentuje obszar chroniony wałem przeciwpowodziowym lub groblą przed bezpośrednim zalewem wodami powierzchniowymi podczas wezbrań. Granice obszaru wyznacza wał przeciwpowodziowy (grobla) oraz poziomica o wartości równej wysokości korony wału, podanej w m n.p.m.

# Dane pozyskuje się na podstawie interpretacji NMT oraz przebiegu wałów 
przeciwpowodziowych (grobli).

# Obiekty z klasy obszar chroniony przed zalewem pozyskuje się o powierzchni 
od 10 000 m².

# Podstawą reprezentacji obiektów z klasy ‘OH_ZOOC_A’ jest zasięg umowny (‘x_rodzajReprGeom’ = ’ZU’).

# Kategoria dokładności geometrycznej wszystkich obiektów z klasy ‘OH_ZOOC_A’ przyjmuje wartość ‘przyblizony’ (‘x_katDoklGeom’ = ’Prz’).

# Obiektów z klasy obszar chroniony przed zalewem nie wprowadza się w obrębie klas ciek szeroki, zbiornik wodny i obszar zalewany wodami.

# Segment obwiedni obszaru chronionego przed zalewem jest współliniowy 
do obiektów liniowych z klasy ‘OH_OGUB_L’: wał przeciwpowodziowy i grobla.

# Atrybut ‘x_katIstnienia’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybut ‘zrodloDanych’ w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’ przyjmuje wartość 'inapplicable'.

# Atrybuty ‘atrybutHYDRO, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘inneZrodloDanych’, ‘klasaObiektow’, ‘referencyjneId’ nie są wypełniane w atrybucie ‘x_zrodloDanychA’.

# Komentarz

# Atrybut ‘komentarzReferencyjny’ ma liczność 1, ponieważ zawsze jest odniesienie do co najmniej jednego arkusza w skali 1:50 000.

# W przypadku, gdy teren opracowywany na mapie w skali 1:10 000 nie miał jeszcze opracowanej mapy w skali 1:50 000, należy przypisać mu wartość ‘template’.

# W przypadku występowania więcej niż jednego arkusza mapy 1:50 000, kolejne arkusze należy wpisywać po średniku.

# W przypadku atrybutów ‘konsultantNaukowyArkusza’ i ‘autorKomentarza’, kolejne wartości należy wpisywać po średniku.