Zał. nr 1 do umowy nr BDG-A.….2020

z dnia                           .2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Konserwacja instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej”

- Definicje

Naprawa - usunięcie awarii lub usterki w urządzeniach wskazanych w tabeli „Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych" poniżej.

Czas reakcji - okres od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt 2.4, do czasu, w którym Wykonawca musi podjąć działania mające na celu zdiagnozowanie przyczyny awarii lub usterki.

Czas na przygotowanie kosztorysu naprawy - okres od momentu powiadomienia do momentu,
w którym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kosztorys naprawy.

Czas naprawy - okres od momentu powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, za pomocą środków komunikacji wskazanych w pkt 2.4, lub od momentu akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, do czasu, w którym Wykonawca usunie awarię lub usterkę. Do czasu naprawy wlicza się czas reakcji.

Konserwacja/Przegląd - zakres koniecznych czynności do wykonania określonych szczegółowo
w pkt 3 OPZ.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Sposób świadczenia usług konserwacji oraz napraw

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji/przeglądów oraz napraw w celu utrzymania w pełnej sprawności instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, zainstalowanych w nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji
i Kartografii, położonych w Warszawie pod adresami:

- 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2;

- 01-102 Warszawa, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B,

w tym dostawa części zamiennych i czynników chłodniczych niezbędnych do wykonania napraw.

- Czynności konserwacyjne oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony
i wykwalifikowany personel Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić codzienną gotowość do podjęcia reakcji na zgłoszenia awarii urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, których naprawa odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uwzględniającego cenę robocizny i części zamiennych.

- Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą telefonu, faksu, lub korespondencji e-mail. Za godzinę zgłoszenia przyjmuje się faktyczną godzinę wysłania zgłoszenia.

- Czas reakcji wynosi maksymalnie 4 (cztery) godziny dla urządzeń wskazanych w tabeli „Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych" w pozycjach od 95 do 119, od 138 do 141 oraz 24 (dwadzieścia cztery) godziny dla pozostałych.

- W przypadku konieczności użycia do naprawy części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do naprawy, do sporządzenia kosztorysu przeprowadzenia naprawy, który każdorazowo podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu kosztorysu Zamawiający wystawi dla wykonawcy zlecenie naprawy.

- Czas naprawy wynosi maksymalnie 10 (dziesięć) dni roboczych od uzyskania pisemnej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego lub od momentu powiadomienia.

- W szczególnych przypadkach czas reakcji lub czas na przygotowanie kosztorysu naprawy może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 24 godzin. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do kosztorysu naprawy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odstąpieniu od realizacji naprawy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za czas poświęcony na zdiagnozowanie przyczyny awarii, wskazany na protokole wystawionym przez Wykonawcę.

- W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym
w pkt 2.7 spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia lub instalacji oraz na wniosek Zamawiającego zaproponować, i po akceptacji Zamawiającego zapewnić, rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej.

- W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności konserwacji, przeglądów oraz napraw w terminach wskazanych w pkt 2.5 oraz pkt 2.7 oraz harmonogramie przeglądów okresowych (tabela poniżej - Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych) oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu naprawy, o którym mowa w pkt 2.9, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających
z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług z zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 24 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie zastosowanie mają zapisy pkt 2.11.

- Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż
12 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej usługi.

- Cena za części zamienne z uwzględnieniem maksimum 20 % narzutu Wykonawcy, będzie wynikała z dowodów zakupu danych części i czynnika przedkładanych na żądanie Zamawiającego przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem, przy rozliczeniu danej naprawy.

- Wykonawca w zakresie wykonywania zadań określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami uzyskane na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 i z 2020 r. poz. 284).

- Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę następujących autoryzacji producenta na wykonywanie konserwacji (przeglądów serwisowych): Daikin, Fujitsu.

- Wykonawca realizował będzie usługi konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych wskazanych w Wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (tabela poniżej), zgodnie z zapisami kolumny Częstotliwość przeglądów - tj. co 4, 6 lub 12 miesięcy od dat określonych w kolumnie Data ostatniej konserwacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wykonywania usług ubytków materiałów eksploatacyjnych, takich jak czynnik chłodniczy, glikol, oleje, smary oraz konieczności wymiany filtrów, pasków napędowych, uzupełnienia izolacji chłodniczej, Wykonawca zobowiązuje się do ich zakupu i dostawy oraz wymiany i uzupełnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zapewnienia środków do czyszczenia, dezynfekcji urządzeń oraz innych materiałów pomocniczych.

- Minimalny zakres czynności wchodzących w skład konserwacji/przeglądów:

- Agregaty wody lodowej Trane:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania, brak wycieków),

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku,

- sprawdzenie braku wskazań alarmowych,

- sprawdzenie stanu czystości skraplacza i ewentualne oczyszczenie,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chłodniczego i ewentualna wymiana wkładu osuszacza,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek,

- sprawdzenie pracy pomp mieszanki glikolowo-wodnej,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia,

- sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, pomp, grzałek,

- sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających (styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe) i ewentualna wymiana,

- sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego (ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu),

- sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego,

- sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie stanu amortyzatorów,

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia,

- sprawdzenie ciśnienia mieszanki glikolowo-wodnej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków,

- sprawdzenie czujników temperaturowych wody na powrocie i zasilaniu,

- sprawdzenie czujnika przepływu wody,

- sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza chłodzącego agregat,

- sprawdzenie nastawionych opóźnień czasowych i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ewentualna ich zmiana,

- zmiana progu i kategorii alarmów i ostrzeżeń alarmowych.

- kontrola ciśnień pracy i stanu manometrów,

- ewentualne odpowietrzenie układów,

- sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- Klimakonwektory:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania),

- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,

- kontrola szczelności instalacji glikolowej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora ,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w urządzeniu,

- sprawdzenie stanu czystości filtrów i ewentualnie wymiana.

- sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- Centrala wentylacyjna VTS i Systemair:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania, brak wycieków),

- sprawdzenie trybu i prawidłowości pracy wg aktualnych potrzeb,

- kontrola parametrów pracy na sterowniku,

- sprawdzenie stanu czystości filtrów i ewentualne ich wymiana w razie konieczności,

- sprawdzenie stanu pasków i ewentualne ich wymiana w razie konieczności,

- sprawdzenie prawidłowości pracy nagrzewnicy wodnej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy chłodnicy,

- sprawdzenie czystości tacy ociekowej i ewentualne czyszczenie,

- sprawdzenie prawidłowości odpływu skroplin,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów,

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna poprawa połączenia,

- sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych  wentylatorów,

- sprawdzenie stanu zużycia elektrycznych elementów sterujących i zabezpieczających (styczniki, przekaźniki termiczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe), ewentualna wymiana,

- sprawdzenie i kalibracja czujników temperatury i wilgotności powietrza,

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia,

- sprawdzenie prawidłowości przepływu powietrza,

- sprawdzenie poprawności działania siłowników,

- sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń centrali,

- sprawdzenie poprawności działania układu automatycznej regulacji i sterowania,

- sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- Instalacja typu VRV i VRF:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania),

- sprawdzenie instalacji za pomocą urządzenia diagnostycznego,

- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie jednostek wewnętrznych,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarek,

- kontrola ciśnienia skraplania i parowania,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,

- uzupełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w razie konieczności),

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora skraplacza,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora jednostki wewnętrznej,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w urządzeniu,

- czyszczenie filtrów powietrza,

- czyszczenie i mycie jednostek wewnętrznych,

- czyszczenie skraplaczy agregatów,

- czyszczenie obudowy agregatów,

- czyszczenie sprężarek agregatów,

- sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- Klimatyzatory typu SPLIT:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania),

- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin,

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarki,

- kontrola ciśnienia skraplania i parowania,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,

- uzupełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w razie konieczności),

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora skraplacza,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora jednostki wewnętrznej,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w urządzeniu,

- czyszczenie filtrów powietrza, czyszczenie i mycie jednostki wewnętrznej,

- czyszczenie skraplaczy agregatów,

- czyszczenie obudowy agregatów,

- czyszczenie sprężarek agregatów,

- sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- klimatyzacja precyzyjna KTK:

- oględziny zewnętrzne (sprawdzanie mocowań, stan utrzymania),

- sprawdzenie funkcjonowania układu sterowania,

- sprawdzenie temperatur na wlocie i wylocie,

- sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin.

- kontrola szczelności instalacji freonowej,

- sprawdzenie prawidłowości pracy sprężarki,

- kontrola ciśnienia skraplania i parowania,

- sprawdzenie temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,

- uzupełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w razie konieczności),

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora skraplacza,

- sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatora jednostki wewnętrznej,

- sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych i zabezpieczających,

- sprawdzenie styków i połączeń elektrycznych w urządzeniu,

- sprawdzenie stanu czystości filtrów i ewentualnie wymiana,

- czyszczenie i mycie jednostki wewnętrznej,

- czyszczenie skraplaczy powietrznych,

sprawdzenie stanu izolacji chłodniczej i jej uzupełnienie w razie ewentualnych braków.

- Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

| Lp. | URZĄDZENIE | TYP URZĄDZENIA | NUMER SERYJNY | ROK PRODUKCJI / URUCHOMIENIA | CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEGLĄDÓW | DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW DO WYKONANIA W OKRESIE 24 MIESIĘCY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B w Warszawie |
| 1 | DAIKIN VRV II agregat skraplający | RXYQ12M9W1B | 1500646 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 2 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ25MVE | E003665 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 3 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ20MVE | E008422 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 4 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000987 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 5 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000626 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 6 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ50M7V1B | 2502986 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 7 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E001014 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 8 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ32MVE | E002475 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 9 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ32MVE | E002342 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 10 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E001010 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 11 | DAIKIN VRV II agregat skraplający | RXYQ12M9W1B | 1500643 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 12 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FZAQ50M7V1B | 2502994 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 13 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FZAQ50M7V1B | 2502993 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 14 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ32MVE | E002345 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 15 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ20MVE | E008428 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 16 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000989 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 17 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000635 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 18 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000631 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 19 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000946 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 20 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000630 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 21 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 22 | DAIKIN VRV II agregat skraplający | RXYQ12M9W1B | 1500644 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 23 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ50M7V1B | 2503466 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 24 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000628 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 25 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000983 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 26 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000625 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 27 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000633 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 28 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000935 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 29 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000982 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 30 | DAIKIN jednostka naścienna | FXAQ40MVE | E000937 | 2005 / 03.2006 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 31 | DAIKIN VRV IV agregat skraplający | RXYQ12T | 1909509613157 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 32 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ32A | 226826J034491 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 33 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ32A | 226826J034493 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 34 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ40A | 226833J022215 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 35 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ40A | 226833J022111 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 36 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ40A | 226833J022115 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 37 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ50A | 226840J020509 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 38 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ50A | 226840J020510 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 39 | DAIKIN jednostka kasetonowa | FXZQ50A | 226840J020249 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 40 | DAIKIN split | RXS42L | 297918J029416 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 41 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS42K | 339649J010662 | 2016 / 07.2016 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 42 | FUJITSU split | AOYG12LEC | E058330 | 2012 / 06.2013 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 43 | FUJITSU jednostka naścienna | ASYG12LUC |  | 2012 / 06.2013 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 44 | DAIKIN multisplit | 5MKS90E7V3B1 | 1806368 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 45 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS42G | J019916 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 46 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS20G | J103569 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 47 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS25G | J218934 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 48 | FUJITSU split | AOYA24LACL | E014035 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 49 | FUJITSU jednostka podstropowa | ABYF24LA | T000083 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 50 | FUJITSU split | AOYA24LACL | E014034 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 51 | FUJITSU jednostka podstropowa | ABYF24LA | T000082 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 52 | FUJITSU split | AOYA24LACL | E014018 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 53 | FUJITSU jednostka podstropowa | ABYF24LA | T000070 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 54 | FUJITSU split | AOYA24LACL | E014705 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 55 | FUJITSU jednostka podstropowa | ABYF24LA | T000084 | 2008 / 12.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 56 | FUJITSU VRF system | AO54UJBMR | T002279 | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 57 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU12UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 58 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU12UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 59 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU12UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 60 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU7UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 61 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU7UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 62 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AU18UFAAR |  | 2007 / 02.2008 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 63 | TRANE agregat chłodniczy | ECGAN200D | M952189 | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 66 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 67 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 68 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 69 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 70 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 71 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 72 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 73 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 74 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 75 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 76 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 77 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 78 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 79 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 80 | TRANE agregat chłodniczy | ECGAN200 | M952178 | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 81 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 82 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 83 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 84 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 85 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 86 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 87 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 88 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 89 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 90 | klimakonwektor podstropowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 91 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 92 | klimakonwektor kanałowy |  |  | 2004 / 02.2005 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 93 | DAIKIN split | RKS50G2V1B | J011168 | 2008 / 12.2009 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 94 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS50G2V1B | J056945 | 2008 / 12.2009 | co 12 miesięcy | 05.2020 | 2 |
| 95 | DAIKIN split | RKS50E3V1B | 6604603 | 2006 / 12.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 96 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS50E | E004268 | 2006 / 12.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 97 | DAIKIN split | RKS50E3V1B | 6604600 | 2006 / 12.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 98 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS50E | E004764 | 2006 / 12.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 99 | DAIKIN split | RP71L7W1 | 2406136 | 2004 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 100 | DAIKIN jednostka naścienna | FAYP71LV1 | 4900634 | 2004 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 101 | DAIKIN split | RR100B8W1B | 3008387 | 2010 / 02.2010 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 102 | DAIKIN jednostka naścienna | FAQ100BUV1B | C027025 | 2010 / 02.2010 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 103 | DAIKIN split | RKS60B2VMB | 6502683 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 104 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS60BVMB | E000707 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 105 | DAIKIN split | RZQG100L9V1B | 1500937 | 2015 / 09.2015 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 106 | DAIKIN jednostka naścienna | FAQ100L |  | 2015 / 09.2015 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 107 | DAIKIN split | RZQ71B9V3B1 | 1726351 | 2007 / 12.2009 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 108 | DAIKIN jednostka naścienna | FAQ71BVV1B | E018338 | 2007 / 12.2009 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 109 | DAIKIN split | RKS60B2VMB | 6502586 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 110 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS60BVMB | E000711 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 111 | DAIKIN split | RKS20G2V1B | J002336 | 2008 / 12.2009 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 112 | DAIKIN jednostka naścienna | FTXS20G | J034433 | 2008 / 12.2009 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 113 | DAIKIN split | RKS60B2VMB | 6502658 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 114 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS60BVMB | 4904508 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 115 | DAIKIN split | RKS60B2VMB | 6502655 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 116 | DAIKIN jednostka naścienna | FTKS60BVMB | 49076 | 2005 / 03.2006 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 117 | Klimatyzacja precyzyjna KTK KLIMATECHNIK | AIR SERVER/A_5/S/Z/U/R +Skraplacz ARC 7 | 271048/1 | 2007 / 02.2008 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 118 | Klimatyzacja precyzyjna KTK KLIMATECHNIK | AIR SERVER/A_5/S/Z/U/R +Skraplacz ARC 8 | 271048/2 | 2007 / 02.2008 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 119 | Klimatyzacja precyzyjna KTK KLIMATECHNIK | AIR SERVER/A_24/S/Z/U/R +Skraplacz ARC 24 | 271049/1 | 2007 / 02.2008 | co 4 miesiące | 09.2020 | 6 |
| 120 | Centrala wentylacyjna VTS | VTS CV-A 4L X-299A/6-1 |  | 2001 / 10.2002 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 121 | Centrala wentylacyjna VTS | VTS CV-A 4L X-299A/6-1 |  | 2001 / 10.2002 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 122 | Centrala wentylacyjna Systemair | Maxi 1500EL |  | 2007 / 02.2008 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| Pomieszczenia w budynku przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie |
| 123 | FUJITSU multisplit | AOYA30LMAW4 |  | 2009 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 124 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AUYF12LA |  | 2009 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 125 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AUYF12LA |  | 2009 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 126 | FUJITSU jednostka kasetonowa | AUYF12LA |  | 2009 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 127 | LG split | LG S24EQ NSK |  | 2019/10.2019 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 128 | LG jednostka naścienna |  |  | 2019/10.2019 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 129 | MCQuay multisplit | M4MDSD1015A |  | 2010 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 130 | MCQuay jednostka naścienna | MWMOS15G-ACIER |  | 2010 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 131 | MCQuay jednostka naścienna | MWMOS15G-ACIER |  | 2010 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 132 | SAMSUNG split | ASH-1206ER |  | 1997 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 133 | SAMSUNG jednostka naścienna |  |  | 1997 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 134 | SAMSUNG split | ASH-1814ER |  | 1997 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 135 | SAMSUNG jednostka naścienna |  |  | 1997 | co 12 miesięcy | 06.2020 | 2 |
| 136 | WHIRLPOOL split | SPIW412L |  | 2018 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 137 | WHIRLPOOL jednostka naścienna |  |  | 2018 | co 6 miesięcy | 10.2020 | 4 |
| 138 | FUJITSU split | AOYG24LFCC |  | 2014 | co 4 miesiące | 10.2020 | 6 |
| 139 | FUJITSU jednostka naścienna | ASYG24LFCC |  | 2014 | co 4 miesiące | 10.2020 | 6 |
| 140 | Daikin Split | RZAG100M7V1B | 2903474 | 2019/12.2019 | co 4 miesiące | 10.2020 | 6 |
| 141 | DAIKIN jednostka podsufitowa | FHA100AVEB9 | C300778 | 2019/12.2019 | co 4 miesiące | 10.2020 | 6 |