Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

.......................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

formularz techniczny

Parametry techniczne sprzętu  i oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę

- Komputer stacjonarny – 15 szt.:

| ……………………………………………………………..* /producent oferowanego sprzętu/ ……………………………………………………………..* /model oferowanego sprzętu/ |
| --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę |
|  | Obudowa | Typu Small Form Factor; fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym; waga max 6,5 kg (sama jednostka centralna); w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować: przebieg procesu POST, awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCI Express, uszkodzenie kontrolera Video, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera USB; system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 10 niniejszej tabeli; konstrukcja obudowy powinna pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); obudowa musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona); obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy; każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
|  | BIOS | Zgodny ze specyfikacją UEFI; możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji, w szczególności o: wersji BIOS, numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji, ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio; funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; możliwość, bez uruchomienia systemu operacyjnego, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora; możliwość włączenia / wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS; możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS; możliwość włączenia / wyłączenia portu równoległego z poziomu BIOS; możliwość włączenia / wyłączenia portu szeregowego z poziomu BIOS; możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne; możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów; |  |
|  | Procesor | Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 4750 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny pod adresem: http://www.cpubenchmark.net). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku braku wyniku testu procesora na stronie Passmark CPU Mark Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) Dni robocze od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć RAM | 8GB DDR3 1600MHz non-ECC z możliwością rozbudowy do min.16GB. |  |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 500GB 7200rpm, interfejs SATA |  |
|  | Napęd optyczny | Napęd DVD-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
|  | Płyta główna | Min. 2x PCI Express; |  |
|  | Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wake On LAN. |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy maks. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; deklaracja zgodności CE; komputer musi posiadać certyfikat EPEAT Gold. |  |
|  | System operacyjny | Zgodny z opisem zamieszczonym w Rozdziale 4.2 „System operacyjny” Załącznika nr 1 do SIWZ; dołączony nośnik. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu. |  |
|  | Wbudowane porty | Min. 1x VGA; Min. 1x Cyfrowe wyjście video (np. DisplayPort); Min. 6x USB – w tym min. 2 porty USB 3.0; Min. 1x złącze RJ-45; porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu wejście i wyjście liniowe stereo. Uwaga: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, rozgałęziaczy, przejściówek, itp. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Klawiatura przewodowa zgodna ze standardem US QWERTY; Mysz optyczna lub laserowa przewodowa. |  |
|  | Warunki gwarancji | min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna pomoc telefoniczna w dni robocze przez min. 8h; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |

- Komputer przenośny – 3szt.

| ……………………………………………………………..* /producent oferowanego sprzętu/ ………………………………………………………* /model oferowanego sprzętu/ |
| --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę |
|  | Ekran | przekątna – min. 14” maks.15,6”; rozdzielczość min. 1920x1080; typ podświetlenia – LED; Powłoka antyodblaskowa. |  |
|  | BIOS | Zgodny ze specyfikacją UEFI; możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji, w szczególności o: wersji BIOS, numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji, ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio; funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB; możliwość, bez uruchomienia systemu operacyjnego, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora; możliwość włączenia / wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS; możliwość włączenia / wyłączenia portów USB z poziomu BIOS; możliwość włączenia / wyłączenia hasła dla dysku twardego; |  |
|  | Procesor | Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 3450 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny pod adresem: http://www.cpubenchmark.net). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku braku wyniku testu procesora na stronie Passmark CPU Mark Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) Dni robocze od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć RAM | 4GB DDR3, 1600MHz, non-ECC; |  |
|  | Dysk twardy | Pojemność min. 500GB; dysk hybrydowy (SSHD) |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. | ------------------------------------------------------------------------------ |
|  | Karta dźwiękowa | Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. |  |
|  | Karta sieciowa | karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę Wake On LAN; bezprzewodowa karta sieciowa WLAN 802.11b/g/n zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express; wbudowany moduł Bluetooth. |  |
|  | Bezpieczeństwo | gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. |  |
|  | Bateria i zasilanie | bateria 6 komorowa |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu deklaracja zgodności CE komputer musi posiadać certyfikat EPEAT Gold. |  |
|  | System operacyjny | Zgodny z opisem zamieszczonym w Rozdziale 4.2 „System operacyjny” Załącznika nr 1 do SIWZ; dołączony nośnik. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego; dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | 1x VGA; 1x Cyfrowe wyjście video (np. DisplayPort); min. 3x USB (w tym min.2x USB 3.0) możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, 1x port sieciowy RJ-45; złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (może być współdzielone); czytnik kart multimedialnych; czytnik linii papilarnych wbudowana kamera HD; wbudowany mikrofon; wbudowany układ TPM 1.2; port zasilania; klawiatura (układ US -QWERTY) Touchpad z strefą przewijania; torba dedykowana do przenoszenia notebooka z minimum 2 komorami sygnowana logo producenta komputera; zasilacz dedykowany do notebooka; przewodowa mysz optyczna lub laserowa z rolką (przewijania) sygnowana logo producenta komputera; waga maksymalnie 2,05kg (sam komputer). |  |
|  | Warunki gwarancji | Min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna pomoc telefoniczna w dni robocze przez min. 8h; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |  |

- Projektor multimedialny – 1szt.

| ……………………………………………………………..* /producent oferowanego sprzętu/ ………………………………………………………* /model oferowanego sprzętu/ |
| --- |
| Lp. | Parametr techniczny | Minimalne wymagania Zamawiającego | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę |
|  | Typ | LCD lub DLP |  |
|  | Jasność | Min. 3000 lumenów. |  |
|  | Współczynnik kontrastu | Kontrast standardowy min. 5000:1. |  |
|  | Rozdzielczość standardowa | Min. HD1080 (1920 x 1080). |  |
|  | Rozmiar obrazu | Min. 45”-300”. |  |
|  | Żywotność lampy | Min. 3500h w trybie standardowym. |  |
|  | Wbudowane porty (Min.) | 1x gniazdo zasilające; 1x D-Sub 15PIN; 1x Composit Video RCA; 1x S-Video 1xUSB; 1x stereo mini jack 3,5mm dla wyjścia audio; 1x HDMI. |  |
|  | Bezpieczeństwo | Gniazdo zabezpieczające typu Kensington. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Wbudowane głośnik/i |  |
|  | Wyposażenie | Pilot; Kabel zasilający Kabel VGA 5m Kabel HDMI 5m |  |
|  | Warunki gwarancji | min. 3-letnia gwarancja producenta; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |  |

- Pakiet biurowy – 18 licencji:

| Microsoft Office Professional Plus 2013 lub równoważny, spełniający poniższe wymagania techniczne: |
| --- |
| wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526); oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji; w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia baz danych, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR; edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), | …………………..………………………………..* /nazwa oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę/ |
| automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, WebService), obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, |  |
| zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010 i 2013; narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, edycję poszczególnych stron materiałów, podział treści na kolumny, umieszczanie elementów graficznych, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, wydruk publikacji, możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK; |  |
| narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. Wymagania, o których mowa powyżej, muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. |  |

* Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić rubryki, pod rygorem odrzucenia jego oferty.

________________, dnia ____________2015r.									.......................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)